## Slide 1
第4章
常用电子元器件
及其应用
Notes: 一次课27页

## Slide 2
第4章 常用电子元器件及其应用
4.1 二极管及其应用
4.2 三极管及其放大电路分析
4.3 场效应管及其放大电路简介
4.4 晶闸管及其应用

## Slide 3
1. 理解和掌握PN结的单向导电性，三极管的电流分配和电流放大作用。
2. 了解二极管、稳压二极管和三极管的基本构造、工作原理和特性曲线，理解主要参数的意义，会分析含有二极管的电路。了解场效应管的电流放大作用、主要参数的意义。
3. 理解单管交流放大电路的放大作用和共发射极、共集电极放大电路的性能特点。掌握静态工作点的估算方法。
4. 了解放大电路输入、输出电阻和多级放大的概念，了解放大电路的频率特性、互补功率放大电路的工作原理。
5. 了解差分放大电路的工作原理和性能特点。
6.了解晶闸管的基本结构、工作原理、特性和主要参数。
本章要求：
第4章 常用电子元器件及其应用

## Slide 4
4.1 二极管及其应用
4.1.1 半导体知识基础
1. 概念
⑴半导体
导电能力介于导体和绝缘体之间。
如锗、硅、砷化镓和一些硫化物、氧化物等。
⑵影响半导体导电能力的因素
光照↑→导电能力↑ 如：光敏元件
温度↑→导电能力↑ 如：热敏元件
掺杂——纯净的半导体中掺入微量的某些杂质，
会使半导体的导电能力明显改变。
掺杂↑→导电能力 如：P型、N型半导体。

## Slide 5
⑶ 常用的半导体材料—4价
锗 Ge
硅 Si
硅和锗为四价元素，最外层有4个价电子
32
14
2-8-18-4
2-8-4
2.本征半导体
纯净的、具有单晶体结构的半导体
si
si
si
si
最外层 8 个电子的稳定结构
共价键内的
价电子对
⑴共价键
共价键结构稳定
导电能力很弱
Si
Ge
价电子

## Slide 6
⑵ 本征激发（热激发）
si
si
si
si
空穴
自由电子
自由电子
本征激发成对产生
空穴
⑶ 两种载流子
半导体中有自由电子
和空穴两种载流子
本征半导体两端外加电压时，将出现两部分电流，电子流和空穴流。
⑷ 复合
复合使自由电子和空穴成对减少
在一定温度下，热激发和复合处于动平衡状态。
半导体中的载流子数目一定。
温度升高、光照增强使价电子
摆脱原子核的束缚
自由电子与空穴相遇

## Slide 7
多余电子
3. 杂质半导体
(1) N型半导体（电子半导体）
本征半导体中掺入微量的五价元素磷
特点：
多数载流子——自由电子
少数载流子——空穴
N 型半导体
+
+
+
+
+
+
+
+
示意图
P+
si
si
si
硅晶体中掺磷出现自由电子
磷 P
15
2-8-5
p

## Slide 8
P型半导体
－
－
－
－
－
－
－
－
示意图
空穴
(2) P型半导体（空穴半导体）
特点：
多数载流子——空穴
少数载流子——自由电子
本征半导体中掺入微量的三价元素硼
B-
si
si
si
硅晶体中掺硼出现空穴
多数载流子数目由掺杂浓度确定
少数载流子数目与温度有关。温度↑→少子↑
结论：
5
2-3
硼 B
B

## Slide 9
4. PN结及其单向导电性
同一片半导体基片上，分别制造P型半导体和N型半导体，在它们的交界面处形成的特殊区域。
(1) PN结
(2) PN结的形成
P
N
PN结
P区和N区的载
流子浓度不同
由载流子的浓度差→多子扩散
－
－
－
－
－
－
－
－
P
+
+
+
+
+
+
+
+
N
N区
P区
P区
N区
电子
空穴
正负离子显电性→建立空间电荷区→形成内电场

## Slide 10
→内电场
反对多子扩散
有利少子漂移
扩散 = 漂移
动平衡
→空间电荷区宽度确定→PN结形成
PN结——空间电荷区
PN结也称为高阻区、耗尽层
－
－
P
+
+
N
PN结
+
-
内电场

## Slide 11
① 空间电荷区(PN结)中没有载流子。
② 空间电荷区的内电场阻碍P区的空穴和N区的
自由电子形成扩散电流。
（内电场阻碍多子的扩散）
注意：
④多子由掺杂浓度确定，少子与温度有关。
③空间电荷区中内电场的作用使P区的电子和N区的
空穴形成漂移电流。
（内电场有助少子漂移）

## Slide 12
(3)PN结的单向导电性
①PN结正向导通
现象：
灯亮、
电流大（mA级）
原因：
，使PN结变窄，由多数载流子形成较大的正向电流。
结论：
PN结正向导通，正向电流大、正向电阻小。
PN结变窄
P
N
E
mA
+
-
+
-
+
-
I

## Slide 13
② PN结反向截止
现象：
灯不亮、
电流很小（μA级）
原因：
、 方向一致，使PN结变宽，由少数载流子形成很小的反向电流。
结论：
PN结反 向截止，反向电流小、反向电阻大。
PN结变宽
-
+
P
N
E
μ
-
+
+
-
A

## Slide 14
4.1.2 二极管及其简单应用
1. 二极管的结构和符号：P极引出阳极，N极引出阴极
点接触型：结面小、结电容小，适用高频小电流场合，
如：检波电路、数字开关电路。
面接触型：结面大、结电容大，用在低频电路
如整流电路
D
阴极 阴极 阴极 阴极
阳极 阳极 阳极 阳极
点接触型
面接触型
外 形
符 号

## Slide 15
二极管图片

## Slide 16
二极管图片

## Slide 17
2. 伏安特性
UBR —— 反向击穿电压
⑴ 正向特性
死区电压 =
0.2V（锗管）
0.5V（硅管）
UD =
0.2~0.3V （锗管）
0.6~0.7V （硅管）
导通后管压降基本维持不变：
⑵ 反向特性
U
I
O
死区
+
-
-
+
UBR
UD
反向截止区

## Slide 18
⑶ 温度对二极管的影响
① 温度升高二极管
正向压降减小
温度↑→载流子↑→
→导电能力↑→等效电阻↓→
→正向压降UD ↓
②温度升高二极管反向电流增大
温度↑→少数载流子↑→反向电流↑
温度每升高10°
C，反向电流增大一倍。
U
I
O
UBR
UD
ID

## Slide 19
⑷理想二极管的开关特性
正向导通
反向截止
开关闭合
+
-
开关断开
例
由理想二极管组成的电路如图所示，求电压UAB。
(a)
3kΩ
6V
D
12V
A
B
解：图(a)
+
-
D 正向导通，UD=0
电压UAB=-6V
+
-
+
-
+
-

## Slide 20
3. 主要参数
（1）最大整流电流 IDM
二极管长期使用时，允许流过二极管的最大正向平均电流。（点接触型<几十毫安，面接触型较大。）
（2）反向工作峰值电压URM
二极管不被反向击穿时允许承受的最大反向电压。
一般URM是UBR的一半（或三分之二）。
（3）反向峰值电流 IRM
在URM下对应的反向电流。 IRM愈小愈好。

## Slide 21
例
(1) 二极管整流作用:交流电转换为直流电
图示两个电路。已知 ui = 10sinωt V ，
试画出输出电压uo的波形。
解：
⑴ 图(a) ui ＞0， D 导通，uO= 0，
ui ＜0， D 截止，uO= ui
⑵ 图(b) ui ＞0， D导通，uO= ui ，
ui ＜0， D截止，uO= 0
10V
0
ωt
ui
-10V
0
ωt
uO
uO
10V
0
ωt
ui
R
D
（a）
uO
-
+
-
+
ui
R
D
（b）
uO
-
+
-
+
4. 二极管的应用举例

## Slide 22
(2)限幅电路 限幅器的功能就是限制输出电压的幅度
例
电路如图。已知 ui = 10sinωt V，且E = 5V，
试分析工作原理，并作出输出电压uo的波形。
5V
10V
O
ωt
ui
（b）
O
5V
ωt
uO
解：图(a)
⑴ ui ＜E， D 截止，uR= 0，
输出uo = ui
E
ui
R
D
（a）
uO
电路为正限幅电路
⑵ ui ＞E， D 导通，uD= 0，
输出uO = E

## Slide 23
VA > VB， DA先导通，
DA起钳位作用，使VF=3V。
F
A
B
-12V
0V
+3V
DA
R
DB
VB ＜ VF ，DB截止， 将
VB与VF隔离
DA 、DB为理想二极管
(3) 二极管的钳位和隔离应用
例
电路中，输入端 VA=+3V ， VB= 0V ， 试求输出端F的电位VF 。
解：

## Slide 24
4.1.3 特殊二极管
(1) 结构和符号
U
I
UZmax
IZmin
IZmax
UZ
IZ
O
a
UZmin
b
-
+
DZ
符号
面接触型硅二极管
(2) 伏安特性
正向特性与普通硅二极管相同
① 未击穿区（O a段）
I≈0，反向截止
② 击穿区（稳压区 a b段）
特性陡直，电压基本不变，具有稳定电压作用
动态电阻：
动态电阻愈小稳压效果愈好
③ 热击穿区（b 点以下线段）
过热，烧坏PN结
稳压二极管：工作在反向击穿区

## Slide 25
(3)稳压二极管的参数
③电压温度系数U
①稳定电压 UZ
稳压二极管的稳压值
②动态电阻
越小，稳压越好
温度变化1°
C，稳压值变化的百分数。
④稳定电流IZ、最大稳定电流IZmax
使用时稳压二极管的电流要大于IZ，小于最大稳定电流Izmax
⑤最大允许功耗PZM
稳压二极管不发生热击穿的最大功率损耗

## Slide 26
图示电路中，DZ的UZ=10V，IZmax=8mA，
试求电流IZ ，是否超过IZmax ?如果超过，怎么办?
（已知：
例
DZ
E
+
-
R1
IZ
R2
I1
I2
UZ
解：
如果超过，应该增大R1 或减小R2

## Slide 27
2. 发光二极管
当管子接正向电压,有电流通过时,会发出光线。不同半导体材料的二极管发出的光线不同。
发光二极管用于信号指示 、数码管显示器。
发光二极管是一种将电能转换成光能的显示器件。
发光二极管的伏安特性和普通二极管相似，死区电压为0.9~1.1V，其正向工作电压为1.5~2.5V,工作电流为5~15mA。反向击穿电压较低，一般小于10V。
符号
+
-
磷砷化镓（GaAsP）材料发红光或黄光，磷化镓（GaP）材料发红光或绿光，氮化镓（GaN）材料发蓝光，碳化硅（SiC）材料发黄光，砷化镓（GaAs）材料发不可见的红外线。

## Slide 28
(1) 符号和特性
符号
特性
u
i
O
暗电流
E = 200 lx
E = 400 lx
工作条件：
反向偏置
(2) 主要参数
电学参数：
暗电流，光电流，最高工作范围
光学参数：
光谱范围，灵敏度，峰值波长
实物照片
3.光电二极管

## Slide 29
发光二极管图片

## Slide 30
4.2 三极管及其放大电路分析
4.2.1 三极管及其放大作用
B
基极
E
发射极
C
集电极
NPN型
PNP型
N
N
P
发射结
集电结
B
E
C
IB
IE
IC
T
B
E
C
IB
IE
IC
T
B
基极
E
发射极
C
集电极
P
P
N
1. 三极管的基本结构：2个PN结，3个电极，3个区

## Slide 31
三极管图片

## Slide 32
B
E
C
N
N
P
基极
发射极
集电极
基区：
掺杂浓度最低并且很薄
集电区：
掺杂浓度较低。
发射区：
掺杂浓度较高
2. 三极管的电流分配和放大作用
(1) 三极管的电流放大的条件
①内部条件
3个区掺杂浓度不同，厚薄不同

## Slide 33
②外部条件
发射结加上正向电压，集电结加上反向电压
N
N
P
B
E
C
+
+
-
-
B
E
C
T
+
+
-
-
UBE
UBC
即：NPN型
或
P
P
N
B
E
C
-
-
+
+
B
E
C
T
-
-
+
+
UBE
UBC
PNP型为：
或

## Slide 34
(2) 晶体管的电流分配关系
mA
A
mA
IE
T
RB
IB
EC
EB
IC
RC
+
-
-
+
共发射极放大实验电路
IB /μA
0
20
40
60
80
100
IC /mA
0.005
0.99
2.08
3.17
4.26
5.40
IE /mA
0.005
1.01
2.12
3.23
4.34
5.50
改变可变电阻Rb，则Ib，Ic，Ie都会发生变化

## Slide 35
②IC、IE>>IB ，IC与IB之比称为直流(静态)电流放大系数
①由KCL得：IE=IC+IB
结论
③ΔIC、ΔIE>>ΔIB ， Δ IC与Δ IB之比称为
交流(动态)电流放大倍数

## Slide 36
3. 三极管的特性曲线
输入回路→输入特性
输出回路→输出特性
IC
mA
A
V1
V2
UCE
UBE
RB
IB
EC
EB
实验线路
+
-
+
-

## Slide 37
死区电压，硅管0.5V，锗管0.2V。
令UCE=常数
IB=f（UBE）
输入特性：类似于二极管
工作压降： 硅管UBE0.6~0.7V,锗管UBE0.2~0.3V。
IB /A
UBE/V
20
40
60
80
0.4
0.8
UCE≥1V
0

## Slide 38
此区域满足IC=IB称为线性区（放大区）。
(2) 输出特性
1
2
3
4
当UCE大于一定的数值时，IC只与IB有关，IC=IB。
IC/mA
UCE/V
3
6
9
12
IB=0
20A
40A
60A
80A
100A
0
① 放大区

## Slide 39
此区域中 : IB=0,IC=ICEO,UBE< 死区电压，称为截止区。
IC/mA
1
2
3
4
UCE/V
3
6
9
12
IB=0
20A
40A
60A
80A
100A
0
②截止区
ICEO

## Slide 40
IC(mA )
1
2
3
4
UCE(V)
3
6
9
12
IB=0
20A
40A
60A
80A
100A
此区域中UCE＜UBE,集电结正偏，IC不受IB影响，UCE  0,称为饱和区。
0
③饱和区
UCES
发射结正偏，集电结正偏

## Slide 41
放大电路中T1管各极电位为VX = +10V，VY = 0V，VZ = +0.7V，T2管各极电位VX = +0V，VY = -0.3V，VZ = -5V，试判断T1和T2的管子类型和材料，X、Y、Z各是何电极？
例
解： NPN型管：VC>VB>VE ，PNP型管：VC<VB< VE，3个电极的最高或最低电位，为集电极,而电位差为导通电压的就是发射极和基极。根据发射极和基极的电位差值判断管子的材质。
图（a）：Z与Y的电压为0.7V，为硅管，因为VX>VZ>VY,，所以X为集电极，Y为发射极，Z为基极，管子为NPN型。
图（b）：X与Y的电压为0.3V，为锗管，因VZ<VY<VX,，所以Z为集电极，X为发射极，Y为基极，管子为PNP型。
Y
Z
Y
X
T2
Z
X
T1
(a) (b)

## Slide 42
图示电路中，三极管均为硅管,β=30，试分析各三极管的工作状态。
解：
（1）因为基极偏置电源+6V大于管子的导通电压，故管子的发射结正偏，管子导通，电流：
因为 IC>ICS，所以管子工作在饱和区。
例
+10V
1kΩ
+6V 5kΩ
IB
(a)
IC

## Slide 43
（2）因为基极偏置电源-2V小于管子的导通电压，管子的发射结反偏，管子截止，所以管子工作在截止区。
（3）因为基极偏置电源+2V大于管子的导通电压，故管子的发射结正偏，管子导通，电流:
因为IC＜ICS，所以管子工作在放大区。
+10V
1kΩ
-2V 5kΩ
IB
(b)
IC
+10V
1kΩ
+2V 5kΩ
IB
(c)
IC

## Slide 44
4. 三极管的主要参数
前面的电路中，三极管的发射极是输入、输出的公共点，称为共射接法，相应还有共基、共集接法。
共射直流电流放大系数：
(1) 电流放大系数 和 
共射交流电流放大系数：
常用的小功率晶体管，β值一般为20～200。

## Slide 45
①集-基极反向电流ICBO：指发射极开路，C与B之间加反向电压时产生的电流。
ICBO是集电结反偏，由少子的漂移形成的反向电流，受温度变化影响。
(2) 两个极间电流
A
ICBO
温度↑→少子↑ → ICBO ↑
ICBO越小越好

## Slide 46
②集-射极穿透电流ICEO基极开路，C与E间加电压时的集电极电流。
A
ICEO
ICEO= (1+ ) ICBO，温度↑→ ICBO↑→ICEO ↑
↑→IC↑
ICEO不受IB控制, IB=0时, IC= ICEO ；IB≠0时，IC=  IB+ICEO，ICEO受温度变化的影响较大。
所以集电极电流应为：IC=  IB+ICEO
当温度上升时，ICEO增加，IC也相应增加。所以三极管的温度特性较差。ICEO越小越好， 不宜超过100

## Slide 47
①集电极最大允许电流ICM
IC增大到一定时，会下降，当值下降到正常值的三分之二时的集电极电流即为ICM。
(3) 极限参数
②集-射极反向击穿电压U(BR)CEO
基极开路时，集-射极之间的允许的最大电压击穿电压U(BR)CEO
③集电极最大允许耗散功率PCM
三极管的最大热损耗
使用三极管时： IC ≤ ICM 、
UCE ≤ U(BR)CEO、
UCE IC ≤ PCM

## Slide 48
UCEIC=PCM
ICM
U(BR)CEO
安全工作区
iC
uCE
O

## Slide 49
5. 复合管
iC1 =1 iB ,
iB2= iE1=(1+1) iB,
iC2=2 iB2 = 2(1+1) iB,
iC=iC1+iC2=[1+2(1+1)]iB.
  1 2
复合管的类型由第一只管子决定。
用泄放电阻R1分流，以减小复合管的穿透电流ICEO
穿透电流ICEO

## Slide 50
(a)
4种类型的复合管及等效类型
(d)
(c)
(b)

## Slide 51
4.2.2 三极管放大电路及其性能指标
1. 放大电路的作用和组成
放大电路用以放大微弱信号，广泛用于音响设备、电子仪器、测量、控制系统及图像处理等领域，是应用最广泛的电子电路之一。
(1) 放大电路的作用
放大电路分为电压（电流）放大电路和功率放大电路。放大器件有三极管、场效应管等。

## Slide 52
放大电路可以用有输入口和输出口的四端网络表示，如图所示。
Au
ui
+
-
uo
+
-

## Slide 53
三极管放大电路有三种形式
共射放大电路
共基放大电路
共集放大电路
以共射放大器为例讲解工作原理
(2) 放大电路的组成

## Slide 54
共射放大电路
EC
输入端接低频交流电压信号ui
输出端接负载电阻ＲL，输出电压为uo
RS
us
+
-
+UCC
RC
C1
C2
T
RB
+
+
RL
ui
uo
+
-
+
-

## Slide 55
元器件作用
① 集电极电源UCC
电路的能源、给三极管加偏置
电路的核心器件。工作在放大区，利用其电流放大作用，将微弱的电信号进行放大。
② 三极管T
③基极电阻RB
确定的静态工作点Q
④集电极电阻RC
实现电路的电压放大
ui↑→ iB ↑→iC↑→uCE↓→uo↓
ui↓→ iB ↓→iC↓→uCE↑→uo↑
⑤耦合电容C1、C2
隔直流通交流
对直流视为开路
对交流视为短路
+UCC
RC
C1
C2
T
RB
+
+
RL
ui
uo
+
-
+
-
iC
iB
uCE
+
-

## Slide 56
2.直流通路和交流通路
直流通路
交流通路
直流分量（静态值）：大写大注 IB IC UBE UCE
总电量（瞬时值）： 小写大注 iB iC uBE uCE
交流分量（瞬时值）：小写小注 ib ic ube uce
交流分量（有效值）：大写小注 Ib Ic Ube Uce
+UCC
RC
T
RB
IC
IB
UCE
UBE
+
-
+
-
原电路
+UCC
RC
C1
C2
T
RB
+
+
RL
ui
uo
+
-
+
-
iC
iB
uCE
+
-
+
-
uBE
RC
T
RB
RL
ui
uo
ic
ib
uce
ube
+
-
+
-
+
-
+
-
+
+
-
+
-
RC
T
RB
RL
ui
uo
ic
ib
uce
ube
-
+
-

## Slide 57
总电量 = 直流分量 + 交流分量
IB
t
0
t
0
ib
t
0
iB
以基极电流iB为例
波形如图所示

## Slide 58
3. 放大电路的主要性能指标
(1) 电压放大倍数Au
Ui和Uo分别是输入和输出电压的有效值。
其中A= Uo /Ui ， 是Ui 和Uo的相位差
Au

## Slide 59
(2) 输入电阻ri
输入电阻是从放大电路输入端看进去的等效电阻
输入电阻：
ri=ui / ii
（加压求流法）
ri
一般来说， ri越大越好。 ri越大，ii就越小，ui就越接近uS
Au
输入端
输出端
ii
ui
+
-
uS
RS
信号源
+
-

## Slide 60
(3) 输出电阻ro
放大电路对其负载而言，相当于信号源，我们可以将它等效为戴维宁等效电路，这个戴维宁等效电路的内阻就是输出电阻。
输出端
Au
uS
+
-
ro
uso
输出端
+
-

## Slide 61
ro
uso
+
-
?
如何确定电路的输出电阻？
在电路的计算中求ro有两个方法：
①所有的电源（包括信号源）置零，保留受控源。然后采用加压求流法。
u
i
一般来说， ro越小越好。 ro越小，带负载能力就越强。

## Slide 62
测量开路电压uo = uso
②开路短路法（开路电压除以短路电流）
io
测量短路电流
输出电阻：
ro
uso
+
-
ro
uso
+
-
uo
+
-

## Slide 63
(4) 通频带
Am
0.7Am
fL
下限截止频率
fH
上限截止频率
通频带：
BW= fH–fL
放大倍数随频率变化曲线——幅频特性曲线
BW
f
A
O

## Slide 64
1. 静态分析
4.2.3 共发射极放大电路的分析
静态：放大电路无信号输入（ui = 0）时的工作状态。
分析方法：估算法、图解法。
分析对象：各极电压电流的直流分量。
所用电路：放大电路的直流通路。
设置Q点的目的：
① 使放大电路的放大信号不失真；
② 使放大电路工作在较佳的工作状态，静态是动态的基础。
——静态工作点Q：IB、IC、UCE 。
静态分析：确定放大电路的静态值。

## Slide 65
1. 静态分析
(1)由直流通路确定静态工作点
直流通路
4.2.3 共发射极放大电路的分析
+UCC
RC
T
RB
IC
IB
UCE
UBE
+
-
+
-

## Slide 66
用估算法计算静态工作点。
已知：UCC=12V，
解：
注意：电路中IB和IC的数量级
例
RC=4k，RB=300k ， =37.5
+UCC
RC
T
RB
IC
IB
UCE
UBE
+
-
+
-

## Slide 67
(2) 由图解法求静态工作点Q
UCC
先找出IB 对应的输出特性曲线
然后在输出特性上作出直流负载线
iC
uCE
O
Q
交点为Q点
——直流负载线方程
横轴的截距为UCC
纵轴的截距为
直流负载线斜率

## Slide 68
Q点太低容易截止
UCC
iC
uCE
o
Q
IB
(3) 电路参数对Q 的影响
① UCC 、 RC 一定时，改变RB
RB ↑→ IB ↓→ Q ↓
RB ↓→ IB ↑→ Q ↑
Q点太高容易饱和
Q1
IB1
Q2
IB2

## Slide 69
②UCC 、 RB 一定时，改变RC
UCC
iC
uCE
O
Q
IB
RC ↑→ α ↑ →负载线平缓
Q1
Q2
Q1点靠近饱和区
RC ↓→ α ↓ →负载线陡直
RC ↓= 0时，无电压放大作用
③ RC、 RB 一定时，改变UCC
UCC1
iC
uCE
O
Q2
IB2
UCC2
UCC3
IB3
Q3
IB1
Q1
直流负载线斜率不变
直流负载线平行移动
UC C↑→
↑→Q↑

## Slide 70
动态分析(了解内容)
动态：放大电路有信号输入（ui 0）时的工作状态。
分析方法： 微变等效电路法，图解法。
所用电路：放大电路的交流通路。
动态分析: 计算Au、ri、ro等。
分析对象：各极电压和电流的交流分量。
目的：确定Au、 ri、 ro与电路参数的关系。

## Slide 71
引入动态电路后会引起的失真
①波形的非线性失真
Q点太低，信号进入截止区
uo
iC
uCE
O
Q
iC
.截止失真：
截止区
截止失真
消除截止失真的方法：减小RB阻值，增大IB，提高Q点的位置。

## Slide 72
iC
uCE
O
Q
iC
uo
Q点太高，信号进入饱和区
.饱和失真：
消除饱和失真的方法：增大RB阻值，减小IB，降低Q点的位置。
饱和区
饱和失真

## Slide 73
iC
uCE
O
Q
uo
iC
总之，设置合适的静态工作点，并且输入的信号幅度适中，可避免放大电路产生非线性失真。

## Slide 74
作业:1、共射放大电路中，已知Ucc=12V,RB=300kΩ，Rc=4k Ω,RL=4k Ω，Rs=100 Ω，三极管的β=40，估算静态工作点。
+UCC
RC
T
RB
IC
IB
UCE
UBE
+
-
+
-

## Slide 75
作业:2、在题4-7图所示电路中，晶体管的β=50，RC=3.2kΩ， RB=320kΩ， RS=38kΩ， RL=6.8kΩ，VCC=15V。估算静态工作点。
RB
RC
＋VCC
T
C1
C2
RS
us
uo
ui
＋
－
＋
－
＋
－
+UCC
RC
T
RB
IC
IB
UCE
UBE
+
-
+
-

## Slide 76
4.3 场效应管及其放大电路简介
场效应管与三极管不同，它是电压控制器件，输出电流取决于输入电压，不需要信号源提供电流；输入阻抗高（可达109～1015Ω ），温度稳定性好。
耗尽型
增强型
（PMOS管）
（NMOS管）
P沟道
N沟道
绝缘栅型
MOS管
结型
JFET管
P沟道
N沟道
（PMOS管）
（NMOS管）
分类:
（6种类型）
P沟道
N沟道

## Slide 77
晶闸管（Thyristor）
可控硅（SCR ) （Silicon Controlled Rectifier）
晶闸管是在三极管基础上发展起来的一种大功
率半导体器件。它的出现使半导体器件由弱电领域
扩展到强电领域。
晶闸管也像二极管那样具有单向导电性，但它的
导通时间是可控的，主要用于整流、逆变、调压及开
关等方面。
体积小、重量轻、效率高、动作迅速、维
修简单、操作方便、寿命长、 容量大（正向平均
电流达千安、正向耐压达数千伏）。
优点：
4.4 晶闸管及其应用