## Slide 1: 第5章 时序逻辑电路
· 时序逻辑电路的定义 电路在任何时候的输出稳定值，不仅与该时刻的输入
信号有关，而且与该时刻以前的电路状态有关；电路 结构具有反馈回路。
Z
Q
W
组合电路
存储电路
外部输入信号 X
驱动信号
状态信号
外部输出信号
1

## Slide 2: 时序逻辑电路
· 存储电路
存储电路由存储器件组成，能存储一位二值信号的 存储器件称为存储单元电路。存储单元电路大多是双稳 态电路。
》 锁存器：直接由激励信号控制电路状态的存储单元。
》 触发器：除激励信号外，还包含一个称为时钟的控制信号输入端。激励信号和时钟一起控制电路的状态。
2

## Slide 3: 时序逻辑电路
· 时序逻辑电路的分类
》 按存储电路中存储单元状态改变的特点分类
.／ 同步时序电路
.／ 异步时序电路
》 按时序电路的逻辑功能分类
.／ 计数器 .／ 寄存器
.／ 移位寄存器
.／ ......
》 按输出信号的特点分类
.／ 米里(Mealy)型: 输出信号不仅仅取决于存储电路的状 态，而且还取决于外部输入信号。
.／ 摩尔(Moore)型: 输出信号仅仅取决于存储电路的状态， 而和该时刻的外部输入信号无关。
3

## Slide 4: · RS锁存器
》 电路结构及逻辑符号
≥1
≥1
SD
RD
Q
Q
R
S Q
Q
或
SD —置位端(置1端) RD —复位端(置0端)
两个输入端(激励端):
定义: Q=0, Q=1 为0状态;
Q=1, Q=0 为1状态.
锁存器
R
S Q
Q
4

## Slide 5: RS锁存器
》 逻辑功能分析
设: 电路的原状态表示为Qn，新状态表示为Qn+1。
① SD=0，RD=0 (无激励信号)，有下列两种情形:
≥1
0
0
Q
Q
≥1 0
1
0
≥1
0
0
Q
Q
1 0
≥1 1
0
1
结论: Qn+1=Qn
5

## Slide 6: RS锁存器
② SD=0，RD=1
(置0信号有效)
≥1
0
1
Q
Q
≥1 0
1
1
0
结论: Qn+1=0
③ SD=1，RD=0
(置1信号有效)
≥1
1
0
Q
Q
≥1 1
0
0
1
结论: Qn+1=1
6

## Slide 7: RS锁存器
④ SD=1，RD=1 (置0、置1同时信号有效)
≥1
1
1
Q
Q
≥1 0
0
0
0
作用时
≥1
0
0
Q
Q
≥1 0
1
1
0
≥1
0
0
Q
Q
0
≥1 1
0
1
激励信号同时消失后
一般情况下，SD=RD=1应禁止使用。
RS锁存器的约束条件： SDRD=0 。
7

## Slide 8: RS锁存器
SD | RD | Qn | Qn+1
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 1 | 1
0 | 1 | 0 | 0
0 | 1 | 1 | 0
1 | 0 | 0 | 1
1 | 0 | 1 | 1
1 | 1 | 0 | ×
1 | 1 | 1 | ×
} 保持
} 置0
} 置1
} 禁止
》 功能描述
① 特性表
② 特性方程
8

## Slide 9: RS锁存器
③ 状态图
SD=1 RD=0
SD=× RD=0
SD=0 RD=×
0
1
SD=0 RD=1
④ 时序图（波形图）（初态假设为0 ）
0
0 0 0
0
0 0 0 0
1 1 1
1
1
0 0
0 0 1
×
0 1 1 0
0 0 0
0
1
1 1
×
SD RD
Q Q
9

## Slide 10: 与非门构成的RS锁存器
&
&
SD
RD
Q
Q
S Q
R
Q
S Q
R
Q
或
10

## Slide 11: 门控锁存器
≥1
&
≥1
&
RD
SD
R
S
C
Q
Q
1S Q C1
1R
Q
· 门控RS锁存器
（1）电路结构及逻辑符号
（2）逻辑功能分析
RD=R·C SD=S·C
.／ 当C=1时: 门控RS锁存器功能和RS锁存器完全相同;
.／ 当C=0时: RD=SD=0，锁存器状态保持不变。
11

## Slide 12: 门控RS锁存器
C | S | R | Qn | Qn+1
0 | × | × | × | Qn
1 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 0 | 1 | 1
1 | 0 | 1 | 0 | 0
1 | 0 | 1 | 1 | 0
1 | 1 | 0 | 0 | 1
1 | 1 | 0 | 1 | 1
1 | 1 | 1 | 0 | ×
1 | 1 | 1 | 1 | ×
.／ 特性表
（3）逻辑功能描述
.／ 特性方程
C=0时
Qn+1 =Qn
C=1时
{Qn+1 = S + RQn SR = 0

## Slide 13: 门控RS锁存器
.／ 工作波形图
C
S R
Q

## Slide 14: 门控锁存器
· 门控 D 锁存器
（1）电路结构及逻辑符号
&
&
&
RD
SD
D
C
Q
& Q
1
C1
1D Q
Q
（2）逻辑功能分析
.／ 当C=0时，RD=SD=1，电路处于保持状态;
.／ 当C=1时，RD=D, SD=D，电路的新状态为D。
14

## Slide 15: 门控 D 锁存器
.／ 特性表:
D | Qn | Qn+1
0 | 0 | 0
0 | 1 | 0
1 | 0 | 1
1 | 1 | 1
.／ 特性方程: Qn+1=D，
当C=1时
（3）逻辑功能描述
D=0
D=0
D=1
0
1
.／ 状态图：
D=1
15

## Slide 16: 门控 D 锁存器
.／ D锁存器工作波形图: (假设初态为0)
D
C Q
锁存
Q跟随D
锁存 Q跟随D 锁存
16

## Slide 17
型号 | 功能
74279 | 4位RS锁存器（输入低电平有效）
74375 | 4位门控D锁存器
74373 | 8位门控D锁存器（三态输出）
集成锁存器
部分集成锁存器
17

## Slide 18
触发器
利用一个称为“时钟”的特殊定时控制信号去限制存 储单元状态的改变时间,具有这种特点的存储单元电路称 为触发器（FF：Flip-Flop）。
》 主从触发器
》 边沿触发器
边沿触发器的状态改变仅出现在时钟脉冲的上升沿 或者下降沿上，而在时钟为稳定的0或1期间，输入信号 都不能进入触发器。
18

## Slide 19: 边沿触发器
&
&
&
&
&
&
CLK
D
RD
RD
RD
S
D
SD
Q
Q
1D
C1
Q
Q
S
R
SD
RD
D
CLK
· 边沿D触发器
》 电路结构（维持阻塞）与逻辑符号
19

## Slide 20: 边沿D触发器
&
&
&
&
&
&
D
RD
RD
S
D
SD
1
1
1
1
1
1
0
0
CLK
1
1 RD
1
1
M
1 N
Qn=1的Q
情况
& &
&
&
&
&
RD
S
D
SD
D
RD
Q Q
1
1
1
0
CLK
1
1
1
M
Qn=0的 Q
情况
注意：在该时刻，D的改变不会使输出状态变化。
1
1
1 0 0 1
1 0
1 RD
1 N
设SD =RD=1, 并 CLK=0：由于M=N=1，所以输出Q保持不变
20

## Slide 21: 边沿D触发器
（1）如果CLK由0变为1时，D=0
&
&
&
&
&
&
D
RD
RD
RD
S
D
SD
Q
1
1
1
1
0 1
1
1
M
0 N
0
1
1
1
0
0 1
0 1
CLK
1
Q
0
Qn+1=D=0
如果在CLK=1期间， 输入D发生变化，但由 于N=0，输入变化不发 生作用。
21

## Slide 22: 边沿D触发器
（2）如果CLK由0变为1时，D=1
&
&
&
&
&
&
D
RD
RD
S
D
SD
Q
Q
1
1
1
1
0
1 RD
0
0
M
1 N
1
0
0
0
1
1 1
0 1
CLK
1 0
Qn+1=D=1
如果在CLK=1期间， 输入D发生变化，但M 和N不会发生变化，因 此输入变化不发生作用
。
22

## Slide 23: 边沿D触发器
》 特性表
↑表示上升沿触发.
》 特性方程
Qn+1=D
23

## Slide 24: 边沿D触发器
CLK
RD D
Q
》 时序图
当SD=1时波形图:
1
2
3
24

## Slide 25: 边沿触发器
· 负边沿JK触发器
1J Q C1
1K
Q
逻辑符号
》 特性方程
Qn+1= JQn+KQn
25

## Slide 26: 负边沿JK触发器
》 特性表
Qn+1= JQn+KQn
Qn+1= Qn
Qn+1= 0
Qn+1= 1
Qn+1= Qn
26

## Slide 27: 负边沿JK触发器
》 状态图
J=1 K=×
J=× K=1
J=× K=0
0
1
J=0 K=×
CLK
J K
Q
》 时序图
1
2
3
4
27

## Slide 28: 集成触发器
型号 | 集成器件数 | 功能说明
7474 | 2 | 正边沿D触发器，有异步置0与置1端
74374 | 8 | 正边沿D触发器，有三态输出功能
74112 | 2 | 负边沿JK触发器，有异步置0与置1端
74114 | 2 | 负边沿JK触发器，有异步置0与置1端
部分集成触发器
28

## Slide 29: 触发器逻辑功能转换
触发器逻辑功能转换示意图
转换 电路
已有 触发器
A
B
X
Y
Q
Q
CP
求转换电路的函数表达式:
X=f1(A,B,Qn)
Y=f2(A,B,Qn)
待求触发器
29

## Slide 30: 触发器逻辑功能转换
Qn+1=JQn+KQn Qn+1=D
· 把JK触发器转换为D触发器 解: 已有JK触发器的特性方程为:
待求D触发器的特性方程为: 将D触发器的特性方程转换为:
Qn+1=D=D(Qn+Qn)=DQn+DQn
比较JK触发器的特性方 程，可得:
J=D K=D
1J Q C1
1K
Q
1
CLK
D

## Slide 31: 触发器逻辑功能转换
· 将JK触发器转换为T触发器
T | Qn | Qn+1
0 | 0 | 0
0 | 1 | 1
1 | 0 | 1
1 | 1 | 0
T触发器特性表
1T
C1
Q
Q
T
CLK
逻辑符号
T触发器的特性 归纳为:
T=0 保持
T=1 翻转
T触发器的特性方程: Qn+1=TQn+TQn
=T⊕Qn
31

## Slide 32: 将JK触发器转换为T触发器
T触发器的特性方程: Qn+1=TQn+TQn
将上式和JK触发器特性方程 Qn+1=JQn+KQn 比较, 可得: J = K = T
1J Q C1
1K
Q
T
CLK
注意：在这个电路中，由于采用的是下降边沿JK触发 器，所以得到的T触发器也是下降边沿的。
32

## Slide 33: 将JK触发器转换为T’触发器
1J Q C1
1K
Q
CLK
1
如果T=1，则该触发器在CLK控制下只具有翻转功 能，我们把它称为T’触发器。
Qn+1 = 1⊕Qn = Qn
33

## Slide 34: 触发器逻辑功能的转换
· 将D触发器转换为T触发器和T’触发器
解: 已有D触发器的特性方程为: 待求T触发器的特性方程为:
Qn+1 = D
Qn+1 = T⊕Qn
D = T⊕Qn
比较两个触发器的特性方程，可得:
1D
C1
Q
Q
D
CLK
T’触发器
34

## Slide 35: 例：试用D触发器和四选一MUX构成一个多功能触 发器，其功能如 下表所示。表中L、T为控制变量，N为数据输入变量。
L | T | N | Qn+1
0 | 0 | × | Qn
0 | 1 | × | Qn
1 | 0 | N | N
1 | 1 | N | N
L | T | N | Qn+1 | D
0 | 0 | × | Qn | Qn
0 | 1 | × | Qn | Qn
1 | 0 | N | N | N
1 | 1 | N | N | N
列表
D0 = Qn
D1 = Qn D2 = N D3 = N
令L=A，T=B，求Di
1D
C1
Q
Q
CLK
0
1
2
3
1
0}G 0
3
N
T L
N
逻辑图
A
B
D3
D
2
D
1
D0
35

## Slide 36: 触发器脉冲工作特性
· 输入信号的建立时间和保持时间
》 建立时间
为使触发器做好触发准备，要求输入信号在时钟脉冲的边沿到来之前，提前一段时间到来，提前的这段时间叫建立时间，用tset表示。

## Slide 37: 触发器的脉冲工作特性
》 保持时间
为了保证触发器可靠翻转，在时钟脉冲到达后，输入信号必须维持一段时间不变。这段时间称为保持时间，用th表示。

## Slide 38: 触发器的脉冲工作特性
· 触发器的传输延迟时间
从时钟脉冲边沿到触发器的新状态稳定建立起来，所需要 的时间叫做传输延迟时间。
》 tPLH表示输出端由低电平变为高电平的传输延迟时间
》 tPHL表示输出端由高电平变为低电平的传输延迟时间

## Slide 39: 触发器的脉冲工作特性
· 触发器的最高时钟频率
在保证触发器可靠翻转的条件下， 所允许的时钟频率有 一个上限值 （最高频率） ，该上限值即为触发器的最高时钟 频率，用fmax表示。
· 脉冲宽度
为保证时序逻辑电路能够正常稳定地工作，要求输入信号的脉冲宽度大于最小脉冲宽度（tw）。

## Slide 40: 锁存器应用示例
· 消颤开关
Vcc
&
&
Vcc
R
R
R
D
SD
S
开关S离开 下面触点时
开关S接触 上面触点时
开关S从下面 拨至上面
RS锁存器只对SD的第 一个负跳变响应。
SD
RD
Q

## Slide 41: 触发器应用举例
· 单脉冲发生器
C1
1D Q
Q
D
CLK
C1
1D Q
Q
&
Q1
Q2
Y
CLK
t
w
Tc
D Q1
Q2 Q2
Y
2
1
3
4
5
6
7

## Slide 42
同步时序逻辑电路的分析
由于在同步时序电路中，各触发器的动作变化是在 CLK脉冲作用下同时发生的，因此，在同步电路的分析 中，只要知道了在当前状态下各触发器的输入（即驱动 信号），就能根据触发器的特性方程，求得电路的下一 个状态，最终找到电路的状态转换规律。

## Slide 43: 同步时序逻辑电路的分析
· 分析步骤
(1) 列出时序电路的输出方程和驱动方程(即该时序电路中 组合电路部分的逻辑函数表达式)；
(2) 将上一步所得的驱动方程代入触发器的特性方程，导 出电路的状态方程；
(3) 根据状态方程和输出方程，列出状态表；
(4) 根据状态表画出状态图或时序图；
(5) 由状态表或状态图(或时序图)说明电路的逻辑功能。

## Slide 44: 同步时序逻辑电路的分析
=1
=1
&
≥1
Q
Q
1J
1K
C1
CLK
A B
Z

## Slide 45: 同步时序逻辑电路的分析
A | B | Qn | Qn+1 | Z
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 1 | 0 | 1
0 | 1 | 0 | 0 | 1
0 | 1 | 1 | 1 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 1
1 | 0 | 1 | 1 | 0
1 | 1 | 0 | 1 | 0
1 | 1 | 1 | 1 | 1
(4) 画出状态图。
0
1
11/0
00/1
00/0
01/1
10/1
01/0
10/0
11/1
Q
AB/Z
(3) 列出状态表。
Z=A♁B♁Qn Qn+1=ABQn+AQn+BQn

## Slide 46: 同步时序逻辑电路的分析
A | B | Qn | Qn+1 | Z
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 1 | 0 | 1
0 | 1 | 0 | 0 | 1
0 | 1 | 1 | 1 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 1
1 | 0 | 1 | 1 | 0
1 | 1 | 0 | 1 | 0
1 | 1 | 1 | 1 | 1
(5) 说明逻辑功能。
串行输入串行输出的时序全加器。A和B为两个1位二 进制加数，Qn为低位来的进位，Z表示相加的结果，Qn+1 表示向高位的进位。

## Slide 47: 同步时序逻辑电路的分析 例: 分析下列时序电路的逻辑功能。
1J
C1
1K
Q
Q
FF0
1J
C1
1K
Q
Q
FF1
CLK
&
1
&
&
Z
X
.／ 输出方程：Z=XQ0Q1
n n
.／ 驱动方程：
，K0=X
J0=XQ1 J1=X
，K1=X+Q0
n
n
.／ 状态方程：
Q0 =XQ1Q0+XQ0
=X(Q0+Q1)
Q1 =XQ1+X+Q0Q1
=X(Q0+Q1)
n+1
n
n+1 n
n
n n
n n n
n
n
JK触发器的特性方程：
Qn+1=JQn+KQn

## Slide 48: 同步时序逻辑电路的分析
.／ 状态表
X | Qn 1 | Qn 0 | Q n+1 Qn+1 1 0 |  | Z
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
.／ 状态图
00
10
01
11
0/0
0/0
1/0
0/0
0/0
1/0
1/0
1/1
Q1Q0
X/Z
.／ 功能:
1111序列检测器

## Slide 49: 异步时序逻辑电路的分析方法
例: 试分析下列异步时序电路的逻辑功能
1K
1J
C1
Q
Q
FF0
1J
C1
1K
Q
Q
FF2
X
&
1J
C1
Q
Q
FF1
1
1 1K
1
&
1
解: （1）写驱动方程
, K0 = 1
J0 = Q2Q1 = Q2+Q1 J1 = K1 = 1
J2 = Q1Q0
, K2 = 1
n
n
n n
n n

## Slide 50: 异步时序逻辑电路的分析方法
1K
1J
C1
Q
Q
1J
C1
1K
Q
Q
FF2
X
&
1J
1K
C1
Q
Q
FF0 FF1
1
1
1
&
1
（2）写触发器FF0和FF2的状态方程(由于触发器FF0和FF2 是在X 脉冲作用下同步工作的，列方程时将X隐含)
Q2 = J2Q2+K2Q2 = Q1Q0Q2
Q0 = J0Q0+K0Q0 = (Q2+Q1)Q0
n n n n
n n n n n
n+1 n
n+1

## Slide 51: 异步时序逻辑电路的分析方法
（3）列出包含FF2和FF0新状态的状态图，求CP1
Qn 2 | Qn 1 | Qn 0 | Qn+1Qn+1 Qn+1 2 1 0 |  | CP1
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 
0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
X

## Slide 52: 异步时序逻辑电路的分析方法
Qn 2 | Qn 1 | Qn 0 | Qn+1Qn+1 Qn+1 2 1 0 |  |  | CP1
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 
n+1
n
（4）在状态表中补上FF1的新状态
FF1状态方程：Q1 = Q1（CP1）

## Slide 53: 异步时序逻辑电路的分析方法
（5）画出状态图
101 000
100
011
110
001
010
111
Q2Q1Q0
（6）分析电路功能
五进制减法计数器
Qn 2 | Qn 1 | Qn 0 | Qn+1Qn+1 Qn+1 2 1 0 |  |  | CP1
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0

## Slide 54
同步时序逻辑电路的设计
同步时序逻辑电路的设计步骤：
(1) 根据逻辑功能要求，建立原始状态表或原始状态图;
(2) 利用状态化简技术，简化原始状态表，消去多余状态;
(3) 状态分配或状态编码，即将简化后的状态用二进制 代码表示;
(4) 选择触发器类型，并根据编码后的状态表求出驱动 方程和输出方程;
(5) 检查自启动性, 若所设计电路中存在无效状态, 则必须 检查电路能否自启动, 如果不能自启动, 则需修改设计;
(6) 画出逻辑图。

## Slide 55
同步时序逻辑电路的设计
例: 试设计一个“111”序列检测器。要求: 当连续输入 三个或三个以上“1”时，输出为“1”，否则输出 为“0”。
X: 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0
Z: 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0

## Slide 56: “111”序列检测器设计 解: (1) 建立原始状态图、原始状态表
S0: 输入0以后的状态(即未收 到一个“1”以前的状态);
S1: 输入一个“1”以后的状态;
S2: 连续输入二个“1”以后的状态;
S3: 连续输入三个或三个以上“1” 以后的状态。
S0
S1
S3
S2
1/0
1/1
0/0
0/0
0/0
0/0
1/1
X/Z
原始状态图
1/0
S X | 0 | 1
S0 | S0/0 | S1/0
S1 | S0/0 | S2/0
S2 | S0/0 | S3/1
S3 | S0/0 | S3/1
原始状态表

## Slide 57: “111”序列检测器设计
状态S2和S3 在相同的输入下 有相同的输出，而次态也相同， 称S2和S3两个状态等价。等价状 态仅需保留一个。 这里，去除 S3，保留S2， 可得简化状态图。
(2) 状态化简
S0
S1
S2
1/0
1/1
0/0
1/0
0/0
0/0
X/Z
S X | 0 | 1
S0 | S0/0 | S1/0
S1 | S0/0 | S2/0
S2 | S0/0 | S3/1
S3 | S0/0 | S3/1
√
√
S X | 0 | 1
S0 S1 S2 | S0/0 S0/0 S0/0 | S1/0 S2/0 S2/1

## Slide 58: “111”序列检测器设计
00
01
10
1/0
1/1
0/0
1/0
0/0
0/0
X/Z
(3) 状态编码
3个状态，需要2个触发器，每个状态用2位二进制编码。 S0：00
S1：01
S2：10

## Slide 59
Qn | Qn+1 | D
0 | 0 | 0
0 | 1 | 1
1 | 0 | 0
1 | 1 | 1
Qn | Qn+1 | T
0 | 0 | 0
0 | 1 | 1
1 | 0 | 1
1 | 1 | 0
“111”序列检测器设计
(4) 选择触发器类型，求驱动方程和输出方程;
当触发器选定以后，可根据状态表，对照触发器
的输入表，求出驱动方程。
三种常用触发器的输入表
下面以JK触发器为例

## Slide 60: “111”序列检测器设计
Q1 Q0 /Z
n+1
n+1
00
01
11
10
0 | 0
0 1
X
Q1Q0
n n
J1
Q1Q0
n n
00
01
11
10
0 1
X
K1
× | ×
00
01
11
10
0 | 1
0 1
X
Q1Q0
n n
J0
00
01
11
10
0 1
X
Q1Q0
n n
× | ×
K0

## Slide 61: “111”序列检测器设计
00
01
11
10
0 1
X
1 0
QnQn
0 | 0
0 | 0
× | ×
0 | 1
Z=XQ1
n
00
01
11
10
0 1
X
Q1Q0
n n
J1=XQ0
n
0 | 0
0 | 1
× | ×
× | ×
Q1Q0
n n
00
01
11
10
0 1
X
K1=X
 | × |  | ×
 | × |  | ×
 | × |  | ×
 | 1 |  | 0
00
01
11
10
0 1
X
Q1Q0
n n
0 | 1
× | ×
× | ×
0 | 0
J0=XQ1
n
00
01
11
10
0 1
X
Q1Q0
n n
K0=1
× | ×
1 | 1
× | ×
× | ×
Q1 Q0 /Z
n+1
n+1

## Slide 62: “111”序列检测器设计
Q1 Q0 /Z
n+1
n+1
n+1 n +1
也可先列出Q1、Q0 和输出卡诺图，经化简得状态方
程。而后求输出方程和驱动方程.
Qn+1 =JQn+KQn
J1=XQ0
，K1=X
n
Q1 =XQ0 Q1 +XQ1
驱动方程：
n n n
n+1
化简得到：

## Slide 63: “111”序列检测器设计
Q1 Q0 /Z
n+1
n+1
n
J =XQ
0 1 0
，K =1
00
01
11
10
0 1
X
Q1Q0
n n
0 | 1
0 | 0
× | ×
0 | 0
Q =JQ +KQ
n+1
n
n
Q0 =XQ1Q0 + 1Q0
驱动方程为：
n n
n+1
化简结果为：
n

## Slide 64: “111”序列检测器设计 (5) 检查自启动特性
00
01
11
10
1/0
1/1
1/0
0/0
0/0
0/0
0/0
1/1
完整状态图
Q1Q0
X/Z
本例存在无效状态Q1Q0=11，由上面卡诺图可见:
结论: 能自启动。

## Slide 65: “111”序列检测器设计
(6) 画逻辑图。
1J
C1
Q
1 1K Q
FF0
Q0
Q
1J
C1 1K Q
FF1
Q1
CP
&
X
&
&
Z

## Slide 66: 同步时序逻辑电路的设计
例:
试用JK触发器设计一个可控电路：X为控制信号， 当X=0时，电路按照0，1，2，3，0，1，2，3，……的 规律做加法计数；当X=1时，电路按照3，2，1，0，3， 2，1，0，……的规律做减法计数。
（该电路称为模4可逆计数器，有关计数器的概念将在 后面详细介绍）

## Slide 67: 模4可逆计数器设计
解: 电路有4个状态: S0、S1、S2和S3，状态图和状态表为
S0 S1
0
0
0
1
S3 S2
1
1 1 0
S X | 0 | 1
S0 | S1 | S3
S1 | S2 | S0
S2 | S3 | S1
S3 | S0 | S2
X

## Slide 68: 模4可逆计数器设计
求出状态方程(求驱动方程的第二种方法)
Q1 = Q1Q0X+ Q1Q0X + Q1Q0X + Q1Q0X
n+1 n
n
n n n
n n n
n n n
n
＝（Q0 ♁X) Q1 + （Q0 ♁X) Q1
可得: J1=K1=Q0♁X
Q0 = Q0 + 1Q0
n
n+1 n
可得: J0=K0=1
n

## Slide 69: 模4可逆计数器设计
Q
1J
C1 1K Q
1
F0
Q0
Q
1J
C1 1K Q
F1
Q1
CP
=1
X
逻辑图

## Slide 72
≥1
≥1
SD
RD
Q
Q
SD | RD | Qn | Qn+1
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 1 | 1
0 | 1 | 0 | 0
0 | 1 | 1 | 0
1 | 0 | 0 | 1
1 | 0 | 1 | 1
1 | 1 | 0 | ×
1 | 1 | 1 | ×
} 保持
} 置0
} 置1
} 禁止

## Slide 73
当C=1时: 门控RS锁存器功能和RS锁存器完全相同;
.当C=0时: RD=SD=0，锁存器状态保持不变。

## Slide 74
当C=0时，电路处于保持状态;
当C=1时，Qn+1=D