## Slide 1: 第1章 单片机概述

## Slide 2: 内容概要
介绍单片机基础知识、发展历史、应用领域以及发展趋势。
8位单片机的主流机型，MCS-51系列单片机及其兼容的单片机（统称为8051单片机）
对目前流行的8051单片机的代表性机型：美国ATMEL公司的AT89C5x/AT89S5x系列单片机及代表性产品AT89S51详细介绍。结构清晰，易掌握，初学者入门机型。
简要介绍其它类型的单片机。
初步了解嵌入式处理器：单片机，数字信号处理器（DSP）、嵌入式微处理器

## Slide 3
20世纪70年代问世，广泛应用：工业自动化、自动检测与控制、智能仪器仪表、机电一体化设备、汽车电子、家用电器等各个方面。什么是单片机？
1.1 单片机简介
一片半导体硅片集成：中央处理单元（CPU）、存储器（RAM、ROM）、并行I/O、串行I/O、定时器/计数器、中断系统、系统时钟电路及系统总线的微型计算机。
具有微型计算机属性，因而被称为单片微型计算机，简称单片机。

## Slide 4
主要应用测控领域。单片机处于测控系统的核心地位并嵌入其中，所以国际上通常把单片机称为嵌入式控制器（EMCU，Embedded MicroController Unit），或微控制器（MCU，MicroController Unit）。我国习惯于使用“单片机”这一名称。
单片机是计算机技术发展史上重要里程碑，标志着计算机正式形成了通用计算机系统和嵌入式计算机系统两大分支。
单片机体积小、成本低，嵌入到工业控制单元、机器人、智能仪器仪表、汽车电子系统、武器系统、家用电器、办公自动化设备、金融电子系统、玩具、个人信息终端及通讯产品中。

## Slide 5
按用途可分为通用型和专用型两大类。
（1）通用型 内部可开发资源（如存储器、I/O等各种外围功能部件等）可全部提供给用户。
根据需要，设计一个以通用单片机芯片为核心，再配以外围接口电路及外围设备，并编写相应软件来满足各种不同需要的测控系统。通常所说和本书介绍的是指通用型单片机。
（2）专用型 专门针对某些产品的特定用途而制作的。

## Slide 6
例如，各种家用电器中的控制器等。由于特定用途，单片机芯片制造商常与产品厂家合作，设计和生产“专用”的单片机。
在设计中，已对“专用”单片机的系统结构最简化、可靠性和成本的最佳化等做了全面综合考虑，所以“专用”单片机具有十分明显的综合优势。
无论“专用”单片机在用途上有多么“专”，其基本结构和工作原理都是以通用单片机为基础。

## Slide 7
1.2 单片机的发展历史
按处理二进制位数主要分为：4位单片机、8位单片机、16位单片机和32位单片机。
发展大致分为4个阶段。
第一阶段（1974年～1976年）：单片机初级阶段。因工艺限制，双片形式且功能较简单。1974年12月，仙童公司推出了8位的F8单片机，实际只包括了8位CPU、64B RAM和2个并行口。
第二阶段（1976年～1978年）：低性能单片机阶段。1976年Intel的MCS-48单片机（8位）极大地促进了单片机变革和发展，

## Slide 8
1977年GI公司推出PIC1650，但这个阶段仍处于低性能阶段。
第三阶段（1978年～1983年）：高性能单片机阶段。1978年，Zilog公司推出Z8单片机，1980年，Intel公司在MCS-48系列基础上推出MCS-51系列，Mortorola推出6801单片机。使单片机性能及应用跃上新台阶。
此后，各公司8位单片机迅速发展。推出的单片机普遍带有串行I/O口、多级中断系统、16位定时器/计数器，片内ROM、RAM容量加大，且寻址范围可达64KB，有的片内还带有A/D转换器。由于这类单片机性/价比高，得到广泛应用，是目前应用数量最多的单片机。

## Slide 9
第四阶段（1983年～现在）：8位单片机巩固发展及16位单片机、32位单片机推出阶段。
16位典型产品Intel公司的MCS-96系列单片机。而32位单片机除具有更高集成度外，其数据处理速度比16位单片机提高许多，性能比8位、16位单片机更加优越。
20世纪90年代单片机大发展时期，Mortorola、Intel、ATMEL、德州仪器（TI）、三菱、日立、飞利浦、LG等公司开发一大批性能优越的单片机，极大推动单片机应用。近年，不少新型高集成度的单片机涌现。目前，除8位单片机得到广泛应用外，16位单片机、32位单片机也得到广大用户青睐。

## Slide 10
1.3 单片机的特点
单片机是集成电路技术与微型计算机技术高速发展的产物。体积小、价格低、应用方便、稳定可靠，因此，给工业自动化等领域带来了一场重大革命和技术进步。
由于体积小，很容易地嵌入到系统之中，以实现各种方式的检测、计算或控制，这一点，一般微机根本做不到。
由于单片机本身就是一个微型计算机，因此只要在单片机的外部适当增加一些必要的外围扩展电路，就可灵活构成各种应用系统，如工业自动检测监视系统、数据采集系统、自动控制系统、智能仪器仪表等。

## Slide 11
为什么应用广泛？由于具有以下优点：
（1）简单方便，易普及。单片机技术是易掌握技术。应用系统设计、组装、调试已经是一件容易的事情，工程技术人员通过学习可很快掌握其应用设计技术。
（2）功能齐全，应用可靠，抗干扰能力强。
（3）发展迅速，前景广阔。短短几十年，单片机经过4位机、8位机、16位机、32位机等几大发展阶段。集成度高、功能日臻完善的单片机不断问世，使单片机在工业控制及工业自动化领域获得长足发展和大量应用。目前，单片机内部结构愈加完美，片内外围功能部件越来越完善，向更高层次和更大规模的发展奠定坚实基础。

## Slide 12
（4）嵌入容易，用途广泛，体积小、性/价比高，应用灵活性强等特点在嵌入式微控制系统中具有十分重要地位。
单片机问世前，制作一套测控系统，大量模拟电路、数字电路、分立元件完成，以实现计算、判断和控制功能。系统体积庞大，线路复杂，连接点多，易出故障。
单片机出现后，绝大部分测控功能由单片机软件程序实现，其它电子线路则由片内外围功能部件替代。
1.4 单片机的应用
软硬件结合、体积小，容易嵌入到各种应用系统中。得到广泛应用。

## Slide 13
1．工业检测与控制
主要应用：工业过程控制、智能控制、设备控制、数据采集和传输、测试、测量、监控等。在工业自动化领域中，机电一体化技术将发挥愈来愈重要的作用，在这种集机械、微电子和计算机技术为一体的综合技术（如机器人技术）中，单片机发挥着非常重要作用。
2．仪器仪表
目前对仪器仪表的自动化和智能化要求越来越高。单片机的使用有助于提高仪器仪表的精度和准确度，简化结构，减小体积而易于携带和使用，加速仪器仪表向数字化、智能化、多功能化方向发展。

## Slide 14
3．消费类电子产品
例如，洗衣机、电冰箱、空调机、电风扇、电视机、微波炉、加湿机、消毒柜等。嵌入了单片机后，功能和性能大大提高，并实现智能化、最优化控制。
4．通信
在调制解调器、各类手机、传真机、程控电话交换机、信息网络及各种通讯设备中，单片机也已得到广泛应用。
5．武器装备
现代化武器装备，如飞机、军舰、坦克、导弹、鱼雷制导、智能武器装备、航天飞机导航系统，都有单片机嵌入其中。

## Slide 15
6．各种终端及计算机外部设备
计算机网络终端（如银行终端）及计算机外部设备（如打印机、硬盘驱动器、绘图机、传真机、复印机等）中都使用了单片机作为控制器。
7．汽车电子设备
已广泛应用在各种汽车电子设备中，如汽车安全系统、汽车信息系统、智能自动驾驶系统、卫星汽车导航系统、汽车紧急请求服务系统、汽车防撞监控系统、汽车自动诊断系统及汽车黑匣子等。
8．分布式多机系统
在较复杂多节点测控系统中，常采用分布式多机系统。

## Slide 16
一般由若干台功能各异的单片机组成，各自完成特定的任务，它们通过串行通信相互联系、协调工作。在这种系统中，单片机往往作为一个终端机，安装在系统某些节点上，对现场信息进行实时测控。
从工业自动化、自动控制、智能仪器仪表、消费类电子产品等方面，直到国防尖端技术领域，单片机都发挥十分重要作用。

## Slide 17
1.5 单片机的发展趋势
单片机发展趋势将是向大容量、高性能化，外围电路内装化等方面发展。为满足不同用户要求，各公司竞相推出能满足不同需要的产品。
1．CPU的改进
（1）增加CPU数据总线宽度。例如，各种16位单片机和32位单片机，数据处理能力要优于8位单片机。另外，8位单片机内部采用16位数据总线，其数据处理能力明显优于一般8位单片机。
（2）采用双CPU结构，以提高数据处理能力。

## Slide 18
2．存储器的发展
（1）片内程序存储器普遍采用闪存。可不用外扩展程序存储器，简化系统结构。
（2）加大存储容量。目前有的单片机片内程序存储器容量可达128KB甚至更多。
3．片内I/O的改进
（1）增加并行口驱动能力，以减少外部驱动芯片。有的单片机可直接输出大电流和高电压，以便能直接驱动LED和VFD（荧光显示器）。
（2）有些单片机设置了一些特殊的串行I/O功能，为构成分布式、网络化系统提供方便条件。

## Slide 19
（3）引入了数字交叉开关，改变了以往片内外设与外部I/O引脚的固定对应关系。交叉开关是一个大的数字开关网络，可通过编程设置交叉开关控制寄存器，将片内的计数器/定时器、串行口、中断系统、A/D转换器等片内外设灵活配置出现在端口I/O引脚，允许用户根据自己的特定应用，将内部外设资源分配给端口I/O引脚。
4．低功耗
CMOS化，功耗小，配置有等待状态、睡眠状态、关闭状态等工作方式。消耗电流仅在µA或nA量级，适于电池供电的便携式、手持式的仪器仪表及其它消费类电子产品。
5．外围电路内装化
众多外围电路全部装入片内，即系统的单片化是目前发展趋势之一。

## Slide 20
一片芯片就是一个“测控”系统。
6．编程及仿真的简单化
目前大多数单片机都支持程序的在线编程，也称在系统编程ISP（In System Program），只需一条ISP并口下载线，就可把仿真调试通过的程序从PC机写入单片机的Flash存储器内，省去编程器。某些机型还支持在线应用编程（IAP），可在线升级或销毁单片机应用程序，省去了仿真器。
综上所述，单片机正在向多功能、高性能、高速度（时钟达40MHz）、低电压（2.7V即可工作）、低功耗、低价格（几元钱）、外围电路内装化以及片内程序存储器和数据存储器容量不断增大的方向发展。

## Slide 21
1.6 MCS-51系列与AT89C5x系列单片机
20世纪80年代以来，单片机发展非常迅速，其中Intel公司的MCS-51系列单片机是一款设计成功、易于掌握并在世界范围得到广泛使用的机型。
1.6.1 MCS-51系列单片机
MCS是Intel公司单片机的系列符号，如MCS-48、MCS-51、MCS-96系列单片机。

## Slide 22
MCS-51系列是在MCS-48系列基础上于20世纪80年代初发展起来的，是最早进入我国，并在我国得到广泛应用的单片机主流品种。
MCS-51系列单片机主要包括
基本型：8031/8051/8751（低功耗型80C31/80C51/87C51）
增强型：8032/8052/8752。
已为我国广大技术人员所熟悉和掌握。上世纪80年代和90年代，MCS-51系列是在我国应用最为广泛的机型之一。
MCS-51系列品种丰富，经常使用的是基本型和增强型。

## Slide 23
1. 基本型
典型产品：8031/8051/8751。
8031内部包括1个8位CPU、128B RAM，21个特殊功能寄存器（SFR）、4个8位并行I/O口、1个全双工串行口，2个16位定时器/计数器，5个中断源，但片内无程序存储器，需外扩程序存储器芯片。
8051是在8031的基础上，片内又集成有4KB ROM作为程序存储器。所以8051是一个程序不超过4KB的小系统。ROM内的程序是公司制作芯片时，代为用户烧制的。
8751与8051相比，片内集成的4KB EPROM取代了8051的4KB ROM来作为程序存储器。

## Slide 24
2. 增强型 Intel公司在基本型基础上，推出增强型-52子系列，典型产品：8032/8052/8752。内部RAM增到256B，8052、片内程序存储器扩展到8KB，16位定时器/计数器增至3个，6个中断源，串行口通信速率提高5倍。 表1-1列出了基本型和增强型的MCS-51系列单片机片内的基本硬件资源。
1.6.2 AT89C5x（AT89S5x）系列单片机 MCS-51系列单片机代表性产品为8051，其他单片机都是在8051内核基础上进行了功能增减。20世纪80年代中期以后，Intel公司已把精力集中在高档CPU芯片的研发上，逐渐淡出单片机芯片的开发和生产。

## Slide 26
MCS-51单片机设计上的成功及较高的市场占有率，已成为许多厂家、公司竞相选用的对象，并以此为基核。因此，Intel公司以专利转让或技术交换形式把8051内核技术转让给许多半导体芯片生产厂家，如ATMEL、Philips、Cygnal、ANALOG、LG、ADI、Maxim、DEVICES、DALLAS等公司。
各厂家的兼容机型均采用8051内核、指令系统相同，采用CMOS工艺；有的公司还在8051内核基础上增加一些片内功能模块，集成度更高，功能和市场竞争力更强。人们常用8051（80C51，“C”表示采用CMOS工艺）来称呼所有这些具有8051内核，且使用8051指令系统的单片机，也习惯把这些兼容机等各种衍生品种统称为8051单片机。

## Slide 27
众多衍生机型中，ATMEL公司的AT89C5x/AT89S5x系列，在8位单片机市场中占有较大的市场份额。
ATMEL公司1994年以E2PROM技术与Intel公司80C51内核的使用权进行交换。
ATMEL公司技术优势是闪烁（Flash）存储器技术，将Flash技术与80C51内核相结合，形成了片内带有Flash存储器的AT89C5x/AT89S5x系列单片机。
AT89C5x/AT89S5x系列与MCS-51系列在原有功能、引脚以及指令系统方面完全兼容。

## Slide 28
此外，某些品种又增加一些新功能，如看门狗定时器WDT、ISP（在系统编程也称在线编程）及SPI串行接口技术等。片内Flash存储器允许在线（+5V）电擦除、电写入或使用编程器对其重复编程。
AT89C5x/AT89S5x单片机还支持由软件选择的两种节电工作方式，适于低功耗场合。
AT89S51与87C51相比，AT89C51/AT89S51单片机片内的4KB Flash存储器取代87C51片内的4KB EPROM。AT89S51片内的Flash存储器可在线编程或使用编程器重复编程，且价格较低。

## Slide 29
AT89C51/AT89S51单片机作为8051单片机的代表性产品受到用户欢迎。
本书重点介绍AT89S51原理及应用设计。“S”档系列是ATMEL公司继AT89C5x系列之后推出的新机型，表示含有串行下载的Flash存储器，代表性产品为AT89S51和AT89S52。AT89C51单片机已不再生产，可用AT89S51直接代换。
与AT89C5x系列相比，AT89S5x系列的时钟频率以及运算速度有较大提高。
例如，AT89S51工作频率的上限为24MHz，而AT89S51则为33MHz。AT89S51片内集成有双数据指针DPTR，看门狗定时器、具有低功耗空闲工作方式和掉电工作方式。目前，AT89S5x系列已逐渐取代AT89C5x系列。

## Slide 30
如对程序存储器和数据存储器的容量要求较高，还要单片机运行速度尽量要快，可考虑选择AT89S51/AT89S52，因为它们的最高工作时钟频率为33MHz。当程序需要多于8KB以上的空间可考虑选用片内Flash容量20KB的AT89C55。
尽管AT89S5x系列有多种机型，但掌握好基本型AT89S51十分重要，因为它是具有8051内核的各种型号单片机的基础，最具典型性和代表性，同时也是各种增强型、扩展型等衍生品种的基础。
本书常用到“8051”，泛指具有8051内核的各种增强型、扩展型单片机。而“AT89S51”仅指ATMEL公司的AT89S51单片机。

## Slide 31
在我国，除8位单片机广泛应用外，16位单片机也得到广大用户的青睐，例如，美国TI公司的16位单片机MSP430。本身带有A/D转换器，一片芯片就构成了一个数据采集系统。设计使用非常方便。尽管这样，16位单片机还远远没有8位单片机应用的广泛和普及，因为目前的主要应用中，8位机的性能已能够满足大部分的实际需求，况且8位机的性能价格比较好。
在众多厂家各种不同的8位机中，各种兼容的8051单片机，目前仍是8位单片机主流品种，若干年内仍是自动化、机电一体化、仪器仪表、工业检测控制应用主角。

## Slide 32
1.7 各种衍生品种的8051单片机
除AT89S5x系列单片机外，世界各器件厂家推出的以8051为内核、各种集成度高、功能强的单片机，也得到广大用户青睐。
1.7.1 STC系列单片机
STC系列具有我国独立自主知识产权，功能与抗干扰性强的增强型8051单片机，多种子系列，几百个品种，以满足不同需要。其中的STC12C5410/STC12C2052系列的主要性能及特点如下。

## Slide 33
（1）高速：传统8051为每个机器周期为12个时钟，而STC可为每机器周期1个时钟，指令执行速度大大提高，速度比普通8051快8～12倍。
（2）宽工作电压：5.5～3.8V，2.4～3.8V（STC12LE5410AD系列）。
（3）12KB/10KB/8KB/6KB/4KB片内Flash程序存储器，擦写次数10万次以上。
（4）512B片内的RAM数据存储器。
（5）可在线编程（ISP）/在应用可编程（IAP），无需编程器/仿真器，可远程升级。
（6）8通道10位ADC，4路PWM输出。

## Slide 34
（7）4通道捕捉/比较单元，也可用来再实现4个定时器或4个外部中断。
（8）2个硬件16位定时器，兼容8051定时器。4路PCA还可再实现4个定时器。
（9）硬件看门狗（WDT）。
（10）高速SPI串口。
（11）全双工异步串行口(UART)，兼容普通8051的串口。
（12）通用I/O口（27/23/15个），复位后为：准双向口/弱上拉（与8051的I/O接口相似）。可设置成四种模式：准双向口/弱上拉，推挽/强上拉，仅为输入/高阻，开漏，

## Slide 35
每个I/O口驱动能力均可达到20mA，但整个芯片最大不可超过55mA。
（13）超强抗干扰能力与高可靠性：
高抗静电；
通过2kV/4kV快速脉冲干扰的测试（EFT测试）；
宽电压，不怕电源抖动；
宽温度范围：−40℃～+85℃；
I/O口经过特殊处理；
片内的电源供电系统、时钟电路、复位电路、看门狗电路均经过特殊处理；

## Slide 36
（14）采取了降低单片机时钟对外部电磁辐射的措施：
可禁止ALE输出；
如选每个机器周期为6个时钟，外部时钟频率可降一半；
单片机时钟振荡器增益可设为Gain。
（15）超低功耗设计
掉电模式：典型功耗＜0.1μA；
空闲模式：典型功耗为2mA；
正常工作模式：典型功耗为4mA～7mA；
掉电模式可由外部中断唤醒，适用于电池供电系统，如水表、气表、便携设备等。

## Slide 37
STC可直接替换ATMEL、Philips、Winbond（华邦）等公司的8051兼容产品。
由上所述，是一款高性能、高可靠性的机型，尤其具有较高的抗干扰特性，应给予足够重视。

## Slide 38
1.7.2 C8051Fxxx单片机
美国Cygnal公司产品，集成度高，8051内核的8位单片机，代表性产品为C8051F020。
C8051F020内部采用流水线结构，大部分指令时间为1或2个时钟周期，峰值处理能力为25MIPS，与经典的8051单片机比，可靠性和速度有很大提高。
片内集成1个8位ADC、1个12位ADC、1个双12位DAC；64KB片内Flash程序存储器、256B RAM、128B SFR；8个I/O端口共64根I/O口线；5个16位通用定时器；5个捕捉/比较模块的可编程计数/定时器阵列（PCA），1个UART串口、 1个SMBus/I2C串口、

## Slide 39
1个SPI串行口；2路电压比较器、电源监测器、内置温度传感器。
C8051F×××最突出改进引入数字交叉开关（C8051F2××除外）。改变以往内部功能与外部引脚的固定对应关系。用户可通过可编程的交叉开关控制寄存器，将片内的计数器/定时器、串行总线、硬件中断、ADC转换器输入、比较器输出以及单片机内部的其他硬件外设配置出现在端口I/O引脚。用户可以根据特定应用，选择引脚与片内硬件资源的灵活组合。

## Slide 40
1.7.3 ADμC812单片机
美国ADI（Analog DeviceInc）公司的高性能单片机，内部集成高精度自校准8通道12位模数转换器（ADC），2通道12位数模转换器（DAC），指令系统与8051兼容。片内有8KB Flash程序存储器、640B Flash数据存储器、256B数据SRAM（支持可编程）。
片内集成看门狗定时器、电源监视器以及ADC DMA功能。为多处理器接口和I/O扩展提供了32条可编程的I/O线、包含有与I2C兼容的串行接口、SPI串行接口和标准UART串口。
ADμC812的MCU内核和模数转换器均设有正常、空闲和掉电工作模式，软件可控制从正常模式到空闲模式，也可切换到更省电的掉电模式。掉电模式，消耗总电流约5µA。

## Slide 41
1.7.4 台湾华邦公司W77系列和W78系列单片机
台湾华邦公司(Winbond) W78系列与AT89C5x系列完全兼容，W77系列为增强型。
W77系列对8051时序作了改进：每个指令周期只需要4个时钟周期，速度提高3倍，工作频率最高可达40MHz。
W77系列增加看门狗WatchDog、两组UART、两组DPTR数据指针（编写程序非常便利）、ISP（在系统可编程）等功能。片内集成了USB接口，语音处理等功能，具有6组外部中断源。
W741系列的4位单片机带液晶驱动，在线烧录，保密性高，低工作电压(1.2V-1.8V)。

## Slide 42
1.8 PIC系列单片机与AVR系列单片机
除8051外，其它8位机型也得到较广泛的应用。目前我国使用较为广泛的是PIC系列与AVR系列单片机，这两种机型博采众长，又具独特技术，已占有较大的市场份额。
1.8.1 PIC系列单片机
美国Microchip公司产品。特性如下：
（1）从实际出发，重视性能价格比，已开发出多种型号来满足应用需求。例如，一个摩托车点火器需要一个I/O较少、RAM及程序存储空间不大、可靠性较高的小型单片机，若用40脚功能强的单片机，投资大，使用也不方便。

## Slide 43
其中，PIC12C508单片机仅有8个引脚，有512字节ROM、25字节RAM、一个8位定时器、一根输入线、5根I/O线，价格非常便宜。用在摩托车点火器非常适合。
此时，如果采用40引脚的单片机就可能是“大马拉小车”了。
目前，世界上最小的单片机为Microchip推出的6脚单片机 PIC10F322，该单片机带有4个I/O。它的最大特色是外设增加了可配置逻辑单元CLC、数控振荡器NCO、互补波形发生器CWG，另外还有3个通道的8位ADC、2个10位的PWM、2个8位定时器；64B的静态RAM、512B的程序空间，支持高性能的精简指令集（RISC）的CPU。
PIC的高档型，如PIC16C74（尚不是最高档型号）有40个引脚，其内

## Slide 44
部资源为ROM共4K、192字节RAM、8路A/D、3个8位定时器、2个CCP模块、3个串行口、1个并行口、11个中断源、33个I/O脚。可与其它品牌的高档型号媲美。
（2）精简指令集--执行效率大为提高。PIC系列8位单片机采用精简指令集（RISC），数据总线和指令总线分离的哈佛总线（Harvard）结构，指令单字长，且允许指令代码的位数可多于8位的数据位数，这与传统的采用复杂指令结构（CISC）结构的8位单片机相比，可达到2:1的代码压缩，速度提高4倍。
（3） 优越的开发环境。PIC推出一款新型号单片机的同时推出相应的仿真芯片，所有的开发系统由专用的仿真芯片支持，实时性非常好。

## Slide 45
（4）引脚具有防瞬态能力，通过限流电阻可接至220V交流电源，直接与继电器控制电路相连，无须光耦隔离，给应用带来极大方便。
PIC的8位单片机分低档型、中档型和高档型。
中档8位单片机是Microchip公司重点发展的系列产品，品种最为丰富。尤其是PIC18系列，其程序存储器最大可达64KB，通用数据存储器为3968B；有8位和16位定时器、比较器；8级硬件堆栈、10位A/D转换器、捕捉输入、PWM输出；配置了I2C、SPI，UART串口，CAN、USB接口，模拟电压比较器及LCD驱动电路等，其封装从14脚到64脚，价格适中，性价比高。它已广泛应用在高、中、低档的各类电子产品中。

## Slide 46
高档产品PIC17CXX系列，在中档位单片机的基础上增加了硬件乘法器，指令周期可达成160ns，它是目前世界上8位单片机中性价比最高的机种，可用于高、中档产品的开发，如电机控制等。
此外，Microchip公司还推出还推出了高性能的16位的PIC24xx系列和32位的PIC33xx系列单片机，它们受到用户欢迎，并得到了较为广泛的应用。

## Slide 47
1.8.2 AVR系列单片机
1997年ATMEL公司利用Flash新技术，研发的精简指令集（Reduced Instruction Set Computer，RISC）的高速8位机。
特点如下：
（1）废除机器周期，抛弃复杂指令计算机（CISC）追求指令完备的做法，采用精简指令集。以字为指令长度单位，将操作数与操作码安排在一字之中，指令长度固定、格式与种类相对较少、寻址方式也相对较少，绝大部分指令都为单周期指令。取指周期短，又可预取指令，实现流水作业，故可高速执行指令，当然这种“高速度”是以高可靠性来保障的。

## Slide 48
（2）新工艺AVR器件的Flash存储器擦写可达10 000次以上。片内较大容量RAM，不仅能满足一般场合的使用，同时也更有效的支持高级语言开发系统程序，并可像MCS-51单片机那样很容易地扩展外部RAM。
（3）丰富的外设。片内有定时器/计数器、看门狗、低电压检测电路BOD，多个复位源（自动上下电复位、外部复位、看门狗复位、BOD复位），可设置的启动后延时运行程序，增强应用系统可靠性。片内UART，面向字节的高速硬件串口TWI（与I2C兼容）、SPI串口。还有ADC、PWM等片内外设。

## Slide 49
（4）I/O口功能强、驱动能力大。工业级产品具有大电流（最大可达40mA），可省去功率驱动器件，直接驱动可控硅SSR或继电器。AVR单片机的I/O口是真正的I/O口，能正确反映I/O口输入/输出的真实情况。I/O口的输入可设定为三态高阻抗输入或带上拉电阻输入，便于满足各种多功能I/O口应用的需要，具备10mA～20mA灌电流的能力。
（5）低功耗。有省电功能（Power Down）及休眠功能（Idle）低功耗工作方式。一般耗电在1～2.5 mA；对典型功耗情况，WDT关闭时为100nA，更适于电池供电。有的器件最低1.8 V即可工作。

## Slide 50
（6）支持在线编程，只需一条ISP下载线，就可把程序写入AVR单片机，无需编程器。其中MEGA系列还支持在线应用编程IAP（可在线升级或销毁应用程序），省去仿真器。
AVR系列齐全，3个档次，可适于各种不同场合要求：
低档Tiny系列：有Tiny11/12/13/15/26/28等；
中档AT90S系列：有AT90S1200/2313/8515/8535等；
高档 Atmega 系列 ：主要有ATmega8/16/32/64/128（存储容量为8KB/16KB/32KB/64KB/128KB）及ATmega8515/8535等。

## Slide 51
1.9 其它的嵌入式处理器简介
以各类嵌入式处理器为核心的嵌入式系统的应用，已成为当今电子信息技术应用的一大热点。
嵌入式处理器按体系结构主要分为如下几类：嵌入式微控制器（单片机）、嵌入式数字信号处理器（简称DSP）及嵌入式微处理器。

## Slide 52
1.9.1 嵌入式DSP处理器(DSP)
嵌入式数字信号处理器（Digital Signal Processor，DSP)，简称数字信号处理器（DSP）。
非常擅长于高速实现各种数字信号处理运算（如数字滤波、FFT、频谱分析等）的嵌入式处理器。由于对DSP硬件结构和指令进行了特殊设计，使其能高速完成各种数字信号处理算法。
1981年，美国TI（Texas Instruments)）公司研制出了著名的TMS320系列的首片低成本、高性能的DSP处理器芯片：TMS320C10，使DSP技术向前跨出了意义重大的一步。

## Slide 53
20世纪90年代，无线通信、各种网络通信、多媒体技术的普及和应用，高清晰度数字电视研究，极大刺激DSP推广应用。
DSP大量进入嵌入式领域。例如各种带有智能逻辑的消费类产品，生物信息识别终端，实时语音压解系统、数字图像处理等。
这类智能化算法一般都是运算量较大，如向量运算、指针线性寻址等较多，而这正是DSP长处。但在一些实时性要求很高场合，单片DSP处理能力还不能满足要求。因此，各大公司又推出多总线、多流水线和并行处理的包含多个DSP处理器的芯片，大大提高系统性能。

## Slide 54
DSP高速运算的硬件结构与指令系统及多总线结构，尤其是DSP处理的数字信号处理算法的复杂度以及数据处理大流量，单片机以及其他嵌入式处理器不可企及。
DSP主要厂商：美国TI、ADI、Motorola、Zilog等。TI榜首，占全球DSP市场约60％。代表性产品TMS320系列。包括用于控制领域的2000系列，移动通信的5000系列，以及在通信和数字图像处理的6000系列等。
随着全球Internet网普及，多媒体广泛应用，尖端技术向民用领域迅速转移，数字技术大范围进入消费类电子产品，使DSP不断更新换代，性能指标不断提高，价格不断下降，已成为新兴科技：通信、多媒体、系统、消费电子、医用电子等飞速发展的推动力。

## Slide 55
据国际著名市场调查研究公司Forward Concepts 的统计和预测报告显示，目前世界DSP市场每年正以30％大幅增长，是目前最有发展和应用前景的嵌入式处理器之一。
1.9.2 嵌入式微处理器
嵌入式微处理器（Embedded MicroProcessor Unit，EMPU）的基础是通用计算机中的CPU。虽在功能和标准微处理器基本一样，但由于只保留和嵌入式应用有关的功能，这样可大幅度减小系统体积和功耗，同时在工作温度、抗电磁干扰、可靠性等方面一般都做了各种增强处理。

## Slide 56
嵌入式微处理器代表性产品为ARM系列，主要5个产品系列：ARM7、ARM9、ARM9E、ARM10和SecurCore。
以ARM7为例，地址线32条，能扩展的存储器空间要比单片机存储器空间大得多，可配置实时多任务操作系统(RTOS)，而RTOS则是嵌入式应用软件的基础和开发平台。常用的RTOS为Linux（数百KB）和VxWorks（数MB）以及µC-OSⅡ。
由于嵌入式实时多任务操作系统具有高度灵活性，可很容易对它进行定制或开发，即 “裁剪”、“移植”和“编写”，从而设计出用户所需的应用程序。

## Slide 57
由于能运行实时多任务操作系统，所以能处理复杂的系统管理任务和处理工作。因此，在移动计算平台、媒体手机、工业控制和商业领域（例如，智能工控设备、ATM机等）、电子商务平台、信息家电（机顶盒、数字电视）等方面，甚至军事上的应用，具有巨大的吸引力。
以嵌入式微处理器为核心的嵌入式系统的应用，已经成为继单片机、DSP之后的电子信息技术应用的又一大热点。

## Slide 58
这里要对“嵌入式系统”这个名称作进一步说明。从更广泛意义讲，凡是系统中嵌入了“嵌入式处理器”，如单片机、DSP、嵌入式微处理器，都称其为“嵌入式系统”。
但目前较为流行的说法是，仅把“嵌入”嵌入式微处理器的系统，称为“嵌入式系统”。目前“嵌入式系统”还没有一个严格和权威定义，但通常所说的“嵌入式系统”，多指后者。