## Slide 1: 嵌入式基础
第 7 章 嵌入式程序设计基础

## Slide 2: 本章重点 :
⑴ ARM汇编器提供的汇编语言特性，包括行格式、预定义名和内建变量、伪指令、符号、指示符、表达式和操作符等，以及它们的使用；
⑵ ARM汇编语言编程基础，包括调用子程序、条件执行、装入常数和地址到寄存器、装入和存储多个寄存器、多路分支等内容，以及对应的程序代码。

## Slide 3: 第4章 ARM汇编语言特性与编程基础
基于ARM的编译器一般都支持汇编语言的程序设计。
本章介绍ARM的嵌入式程序的基础知识
  ARM汇编语言特性
  汇编语言的语句格式
  汇编语言……..

## Slide 4: 第4章 ARM汇编语言特性与编程基础
一个简单的ARM汇编程序例子

## Slide 5
一段完整的ARM汇编语言程序，由若干个段组成，段可以分为代码段和数据段，代码段的内容为执行代码，数据段存放代码运行时需要用到的变量。
第4章 ARM汇编语言特性与编程基础

## Slide 6: 第4章 ARM汇编语言特性与编程基础
程序框架可抽象如下：
AREA 代码段名字, CODE, READONLY
ENTRY
CODE32
;添加用户代码
AREA 数据段名字, DATA, READWRITE
;添加用户数据
END

## Slide 7: 4.1 汇编语言特性
汇编语言的源程序主要组成:
  指令
  伪指令
  语句标号
  注释

## Slide 8: 4.1 汇编语言特性
在ARM汇编语言程序里，有一些特殊指令助记符，这些助记符与指令系统的助记符不同，没有相对应的操作码，通常称这些特殊指令助记符为伪指令，他们所完成的操作称为伪操作。
伪指令在源程序中的作用是既要把正常的程序用指令表达给计算机以外，又要把程序设计者的意图表达给编译器.
例如：要告诉编译器程序段的开始和结束，需要定义数据等.

## Slide 9
在ARM的汇编程序中，我们把伪指令分为三部分介绍:
  通用伪指令
  与ARM指令相关的伪指令
  与Thumb指令相关的伪指令
4.1 汇编语言特性

## Slide 10: 4.1 ARM汇编语言特性
(一)书写格式
行格式
ARM（Thumb）汇编语言的语句格式为：
[标号] [指令或伪指令] [;注释]
语句书写时需遵循以下规则：
① 所有标号必须在一行的顶格书写，其后不要添加“:”号；
② 所有的指令均不能顶格写；
③ 如果同一行有两条汇编语句，需要在它们之间以“;”隔开；如果一条语句要分多行显示，需要使用“\”放在分隔处；
④ 每一条指令的助记符可以全部用大写、或全部用小写，但不能在一条指令中大、小写混用。
⑤ 指示符必须大写。指令中每一个寄存器名能够全部大写或全部小写，但不能大、小写混用。 注释使用分号“;” ，不要在语句中间添加注释。

## Slide 11: 4.1 ARM汇编语言特性
2. 预定义寄存器名和协处理器名
ARM汇编器对ARM的寄存器进行了预定义，所有的寄存器和协处理器名都是大小写敏感的。
  ⑴ 预定义寄存器名
  ⑵ 预定义程序状态寄存器名
  ⑶ 预定义浮点寄存器名
  ⑷ 预定义协处理器名和协处理器寄存器名

## Slide 12: 4.1 ARM汇编语言特性
2. 预定义寄存器名和协处理器名
ARM汇编器对ARM的寄存器进行了预定义，所有的寄存器和协处理器名都是大小写敏感的。
  ⑴ 预定义寄存器名
  R0~R15和r0~r15；
  a1~a4（参数、结果或临时寄存器，与r0~r3同义）；
  v1~v8（变量寄存器，与r4~r11同义）；
  sp和SP（堆栈指针，与r13同义）；
  lr和LR（链接寄存器，与r14同义）；
  pc和PC（程序计数器，与r15同义）；
  sl和SL（堆栈限制寄存器，与r10同义）；
fp和FP（帧指针，与r11同义）；
ip和IP（过程调用中间临时寄存器，与r12同义）；
sb和SB（静态基址寄存器，与r9同义）；

## Slide 13: 4.1 ARM汇编语言特性
2. 预定义寄存器名和协处理器名
ARM汇编器对ARM的寄存器进行了预定义，所有的寄存器和协处理器名都是大小写敏感的。
  ⑵ 预定义程序状态寄存器名
  cpsr和CPSR（程序状态寄存器）；
  spsr和SPSR（程序状态寄存器）；
  ⑶ 预定义浮点寄存器名
  f0~f7和F0~F7（FPA寄存器）；
  ⑷ 预定义协处理器名和协处理器寄存器名
  p0~p15（协处理器0~15）；
  c0~c15（协处理器寄存器0~15）;

## Slide 14: 4.1 ARM汇编语言特性
3. 内建变量
内建变量（built in variables），它们是由ARM汇编器定义过的。内建变量不能用SETA、SETL或SETS指示符设置，它们能被用在表达式或条件中，如：
IF {ENDIAN}=“big”
IF {ARCHITECTURE} = “4T”

## Slide 15: 4.1 ARM汇编语言特性
3. 内建变量
变量
含义
{PC}或.
当前指令的地址
{VAR}或@
存储区位置计数器的当前值
{TRUE}
逻辑常量真
{FALSE}
逻辑常量假
{OPT}
当前设置列表选项值，OPT用来保存当前列表选项，改变选项值，恢复它的原始值
{CONFIG}
如果汇编器汇编ARM代码，则值为32；如果汇编器汇编Thumb代码，则值为16
{ENDIAN}
如果汇编器在大端模式下，则值为big；如果汇编器在小端模式下，则值为little
{CODESIZE}
如果汇编器汇编ARM代码，则值为32；如果汇编器汇编Thumb代码，则值为16，与{CONFIG}同义
{CPU}
选定的CPU名，缺省时为ARM7TDMI
{FPU}
选定的FPU名，缺省时为SoftVFP
{ARCHITECTURE}
选定的ARM体系结构的值；3，3M，4，4T和4TxM
{PCSTOREOFFSET}
STR pc，[…]或STM Rb，[…PC]指令的地址和PC存储值之间的偏移量
{ARMASM_VERSION}
或| ads $ version |
ARM汇编器的版本号，为整数

## Slide 16: 4.1 ARM汇编语言特性
（二）汇编语言中的符号
符号命名规则
⑴ 在符号名中可以使用大写字母、小写字母、数字字符或下划线字符。
⑵ 除了局部标号外，不允许在符号名的第一个字符位置使用数字字符。
⑶ 符号名中对大、小写字母是敏感的。
⑷ 在符号名中所有的字符是有意义的。
⑸ 在它们的作用范围内，符号名必须是唯一的。
⑹ 符号名必须不使用内建变量名、预定义寄存器名和预定义协处理器名。

## Slide 17: 4.1 ARM汇编语言特性
（二）汇编语言中的符号
符号命名规则
⑺ 符号名应该不使用与指令助记符或指示符相同的名字。
⑻ 如果需要在符号名中使用更大范围的字符，使用如下举例的格式为符号名划界线：
|C$$code|
其中两边的两条竖线不是符号的一部分，只用于为符号名划界线，它们之间不允许使用竖线、分号和换行符。

## Slide 18: 4.1 ARM汇编语言特性
（二）汇编语言中的符号
2. 常量
⑴ 数字常量
通常为整数。
⑵ 字符串常量
⑶ 逻辑常量：只有真和假

## Slide 19: 4.1 ARM汇编语言特性
（二）汇编语言中的符号
3. 变量
ARM（Thumb）汇编程序所支持的变量形式有3种:
    数字变量
    逻辑变量
    字符串变量
    变量在编译过程中可能被改变。

## Slide 20: 4.1 汇编语言特性
（1）数字变量用于在程序的运行中保存数字值，数字变量的取值范围不能超过一个32位数所能表达的范围。
  全局数字变量使用伪指令GBLA定义；
  局部数字变量使用伪指令LCLA定义；
  数字变量使用伪指令SETA赋值。

## Slide 21: 4.1 汇编语言特性
（2）逻辑变量用于在程序的运行中保存逻辑值，逻辑值只有两种取值情况：真或假。
  全局逻辑变量使用伪指令GBLL定义；
  局部逻辑变量使用伪指令LCLL定义；
  逻辑变量使用伪指令SETA赋值。

## Slide 22: 4.1 汇编语言特性
（3）字符串变量用于在程序的运行中保存一个字符串.
  全局串变量使用伪指令GBLS定义；
  局部串变量使用伪指令LCLS定义；
  串变量使用伪指令SETS赋值。
串变量需要使用双引号包含。

## Slide 23: 4.1 汇编语言特性
（4）变量代换
程序中的变量可通过代换操作取得一个常量。
代换操作符为“$”。
如果在数字变量前面有一个代换操作符“$”，编译器会将该数字变量的值转换为十六进制的字符串，并将该十六进制的字符串代换“$”后的数字变量；
如果在逻辑变量前面有一个代换操作符“$”，编译器会将该逻辑变量代换为它的取值（真或假）；
如果在字符串变量前面有一个代换操作符“$”，编译器会将该字符串变量的值代换“$”后的字符串变量。

## Slide 24: 4.1 汇编语言特性
指令示例：
LCLS String1
；定义局部字符串变量String1和String2
LCLS String2
String1 SETS “pen！”
String2 SETS “This is a $ String1”
；字符串变量S2的值为“This is a Test！”

## Slide 25: 4.1.1 通用伪指令
通用伪指令包括:
符号定义伪指令
数据定义伪指令
汇编控制伪指令
及其他一些常用伪指令等。

## Slide 26: 4.1.1 通用伪指令
1.符号定义伪指令
符号定义伪指令用于声明ARM汇编程序中的变量、对变量赋值以及定义寄存器的名称等操作。
常见的符号定义伪指令有如下几种：
（1）GBLA、GBLL和GBLS
语法格式：
GBLA（GBLL或GBLS） 全局变量名
GBLA、GBLL和GBLS伪指令是声明全局变量的伪指令，用于定义一个ARM程序中的全局变量，并将其初始化。

## Slide 27: 4.1.1 通用伪指令
GBLA用于声明一个全局的数字变量，并初始化为0；
GBLL伪指令用于声明一个全局的逻辑变量，并初始化为F（假）；
GBLS伪指令用于声明一个全局的字符串变量，并初始化为空；对于全局变量来说，变量名在源程序中必须是唯一的。
1.符号定义伪指令
符号定义伪指令用于声明ARM汇编程序中的变量、对变量赋值以及定义寄存器的名称等操作。
常见的符号定义伪指令有如下几种：
（1）GBLA、GBLL和GBLS

## Slide 28: 4.1.1 通用伪指令
指令示例：
GBLA DATE1
；声明一个全局数字变量DATE1
GBLL DATE1
；声明一个全局逻辑变量DATE2
GBLS DATA3
；声明一个全局的字符串变量DATE3
DATE3 SETS“Testing”
；将该变量赋值为“Testing”

## Slide 29: 4.1.1 通用伪指令
（2）局部变量定义LCLA、LCLL和LCLS
语法格式：
LCLA（LCLL或LCLS） 局部变量名
LCLA、LCLL和LCLS伪指令是声明局部变量伪指令，用于定义一个ARM程序中的局部变量，并将其初始化。
其中：
LCLA用于声明一个局部的数字变量，并初始化为0；
LCLL用于声明一个局部的逻辑变量，并初始化为F（假）；
LCLS用于声明一个局部的字符串变量，并初始化为空。对于局部变量来说，变量名在使用的范围内必须是唯一的，范围限制在定义这个变量的宏指令程序段内。

## Slide 30: 4.1.1 通用伪指令
指令示例：
LCLA DATE4
；声明一个局部数字变量DATE4
LCLL DATE5
；声明一个局部的逻辑变量DATE5
DATA4 SETL 0x10
；为变量DATE4赋值为0x10
LCLS DATA6
；声明一个局部的字符串变量DATA6

## Slide 31: 4.1.1 通用伪指令
（3）变量赋值SETA、SETL和SETS
语法格式：
变量名 SETA（SETL或SETS）表达式
SETA、SETL、SETS是变量赋值伪指令，用于给一个已经定义的全局变量或局部变量赋值。
其中：
SETA用于给一个数学变量赋值；
SETL用于给一个逻辑变量赋值；
SETS用于给一个字符串变量赋值；

## Slide 32: 4.1.1 通用伪指令
指令示例：
GBLA EXAMP1 ；先声明一个全局数字变量EXAMP1
EXAMP1 SETA 0xaa ；将变量EXAMP1赋值为0xaa
LCLL EXAMP2 ；声明一个局部的逻辑变量EXAMP2
EXAMP1 SETL {TRUE}；将变量EXAMP1赋值为TRUE
GBLA EXAMP3 ；先声明一个全局字符串变量EXAMP3
EXAMP3 SETS “string” ；将变量EXAMP3赋值为string

## Slide 33: 4.1.1 通用伪指令
（4）寄存器列表定义RLIST
语法格式：
名称 RLIST {寄存器列表}
RLIST伪指令是定义通用寄存列表伪指令，通用寄存器列表定义主要应用在堆栈操作或多寄存器传送中，即使用该伪指令定义的名称可在ARM指令LDM/STM中使用。
在LDM/STM指令中，列表中的寄存器访问次序为根据寄存器的编号由低到高，而与列表中的寄存器排列次序无关。

## Slide 34: 4.1.1 通用伪指令
指令示例：
RegList RLIST {R0-R5，R8 }
；定义寄存器列表为RegList
在程序中使用：
STMFD SP!,RegList
；存储列表到堆栈
LDMIA R5,RegList
；加载列表

## Slide 35: 3. 数据定义伪操作
数据定义伪操作一般用于为特定的数据分配存储单元，也可以完成已分配存储单元的初始化 。

## Slide 36: 3. 数据定义伪操作
在代码中使用数据的DATA指示符
（1）DATA指示符通知汇编器，是在代码中的数据标号，这意味着标号是在代码区域中的数据的地址。
AREA test, CODE
Thumb_Code
… …
MOV pc, lr
Thumb_Data DATA
DCB 2, 5, 8

## Slide 37: 3. 数据定义伪操作
数据定义伪操作——DCB
语法格式：
{标号} DCB 表达式
  DCB伪操作用于分配一片连续的字节存储单元，并用伪操作中指定的表达式初始化。其中，表达式可以为-128～255的数字或字符串。DCB也可用“=”代替。
使用示例：
  Nullstring DCB “Null string”,0
；构造一个以NULL结尾的字符串

## Slide 38: 3. 数据定义伪操作
数据定义伪操作——DCB
使用示例：
  Nullstring DCB “Null string”,0
；构造一个以NULL结尾的字符串
Data1 DCB 1, 2, 3 ; 定义数值

## Slide 39: DCW（或DCWU）
语法格式：
{标号} DCW（或DCWU） 表达式
  DCW（或DCWU）伪操作用于分配一片连续的半字存储单元并用伪操作中指定的表达式初始化。其中，表达式可以为程序标号或数字表达式。
  DCW：半字对齐
  DCWU：不严格半字对齐。
  表达式取值范围：－32768～65535

## Slide 40: DCW（或DCWU）
使用实例：
（1）DCW
AREA TestData, DATA, READWRITE
Data2 DCB 1, 2, 3
DCW 4
（2）DCWU
AREA TestData2, DATA, READWRITE
Data2 DCB 1, 2, 3, 4, 5
DCWU -100, 4
现在不是2字节对齐
在DCW定义的半字前，会自动插入一个字节作为填充。
每个数据占2字节，不需对齐

## Slide 41: DCD（或DCDU）
语法格式：
{标号} DCD（或DCDU） 表达式
  DCD（或DCDU）伪操作用于分配一片连续的字存储单元并用伪操作中指定的表达式初始化。其中，表达式可以为程序标号或数字表达式。
  DCD：字对齐，4字节边界对齐
  DCDU：不严格字对齐。

## Slide 42: DCD（或DCDU）
使用实例：
（1）DCD
data1 DCD -100, 2, 512
Data2 DCD label6
（2）DCDU
AREA TestData, DATA, READWRITE
DCB 1, 2, 3, 4, 5
data2 DCDU -100, 2, 512
定义3个字，值为-100, 2, 512
定义1个字，含标号label6的地址
现在不是字对齐
定义3个字，不是字对齐

## Slide 43: DCQ（或DCQU）
语法格式：
{标号} DCQ（或DCQU） 表达式
  DCQ（或DCQU）伪操作用于分配一片连续的双字存储单元并用伪操作中指定的表达式初始化。
  DCQ：字对齐
  DCQU：不严格字对齐。
使用示例：
  data1 DCQ 1，5，20 ;其值为1，5，20

## Slide 44: DCFD（或DCFDU）
语法格式：
{标号} DCFD（或DCFDU） 表达式
  DCFD（或DCFDU）伪操作用于为双精度的浮点数分配一片连续的字存储单元，并用伪操作中指定的表达式初始化。每个双精度的浮点数占据两个字单元。
  DCFD ：字对齐
  DCFDU ：不严格字对齐。
使用示例：
  FDataTest1 DCFD 1E30，-4E-100
FDataTest 2 DCFDU 100000，3.1E26

## Slide 45: 3. 数据定义伪操作
语法格式 | 功能
{label} DCB expr{, expr}… 其中：expr是-128~255之间的数字或字符串 | 分配一片连续的字节存储单元并用expr初始化，字节数由expr的个数决定。“DCB”可以用“=”代替
{label} DCW expr{, expr }… 其中：expr是-32768~65535之间的数字表达式或已定义的变量 | 分配一片连续的半字存储单元并用expr初始化，半字数由expr的个数决定。（要求半字对齐）
{label} DCWU expr{, expr }… 其中：expr是-32768~65535之间的数字表达式或已定义的变量 | 分配一片连续的半字存储单元并用expr初始化，半字数由expr的个数决定。（不要求半字对齐）
以上三条中的label：是可选的程序标号;

## Slide 46: 3. 数据定义伪操作
语法格式 | 功能
{label} DCD expr{, expr }… 其中：expr为数字表达式或已定义的变量 | 分配一片连续的字存储单元并用expr初始化，字数由expr的个数决定。“DCD”可以用“&”代替。（要求字对齐）
{label} DCDU expr{, expr }… 其中：expr为数字表达式或已定义的变量 | 分配一片连续的字存储单元并用expr初始化，字数由expr的个数决定。（不要求字对齐）
以上三条中的label：是可选的程序标号;

## Slide 47: 3. 数据定义伪操作
语法格式 | 功能
{label} DCQ {-}expr{, {-}expr }… 其中：expr为数字或表达式，其数值必须是整数。如果前没有“-”号，取值范围为0~264-1；如果前有“-”号，取值范围为0~263-1 | 分配一片连续的双字存储单元并用expr初始化，字数等于expr个数的2倍。 （要求字对齐）
{label} DCQU {-}expr{, {-}expr }… 其中：expr为数字或表达式，其数值必须是整数。如果前没有“-”号，取值范围为0~264-1；如果前有“-”号，取值范围为0~263-1 | 分配一片连续的双字存储单元并用expr初始化，字数等于expr个数的2倍。 （不要求字对齐）
以上三条中的label：是可选的程序标号;

## Slide 48: 3. 数据定义伪操作
语法格式 | 功能
{label} DCFS fpliteral{, fpliteral }… 其中fpliteral单精度浮点表达式，取值范围：1.17549435e-38~3.4028234e+38。 | 分配一片连续的单精度浮点数存储单元并用fpliteral初始化，每个浮点数占一个字单元，分配的字数由fpliteral的个数决定。 （要求字对齐）
{label} DCFSU fpliteral{, fpliteral }… 其中fpliteral单精度浮点表达式，取值范围：1.17549435e-38~3.4028234e+38。 | 分配一片连续的单精度浮点数存储单元并用fpliteral初始化，每个浮点数占一个字单元，分配的字数由fpliteral的个数决定。 （不要求字对齐）
以上三条中的label：是可选的程序标号;

## Slide 49: 3. 数据定义伪操作
语法格式 | 功能
{label} DCFD fpliteral{, fpliteral }… 其中fpliteral单精度浮点表达式，取值范围：2.22507385850720138e-308 ~1.7976931348623157e+308 | 分配一片连续的双精度浮点数存储单元并用fpliteral初始化，每个浮点数占两个字单元，分配的字数等于fpliteral个数的2倍。 （要求字对齐）
{label} DCFDU fpliteral{, fpliteral }… 其中fpliteral单精度浮点表达式，取值范围： 2.22507385850720138e-308 ~1.7976931348623157e+308 | 分配一片连续的双精度浮点数存储单元并用fpliteral初始化，每个浮点数占两个字单元，分配的字数等于fpliteral个数的2倍。 （不要求字对齐）
以上三条中的label：是可选的程序标号;

## Slide 50: SPACE指示符
Data1 % 127 ;分配127字节内容为0的存储区

## Slide 51: 4.1.1 通用伪指令
3.汇编控制伪指令
1) 段定义相关伪指令
  AREA
  语法格式： AREA 段名 属性1, 属性2, ……
  程序4-1中使用如下语句定义段：
  AREA MAIN, CODE, READONLY ;定义代码段，名字为MAIN
  AREA NUM, DATA, READWRITE ;定义数据段，名字为NUM

## Slide 52: 4.1.1 通用伪指令
AREA常用的属性如下：
①CODE属性：用于定义代码段，默认为READONLY。
②DATA属性：用于定义数据段，默认为READWRITE。
③READONLY属性：指定本段为只读，代码段默认为READONLY。
④READWRITE属性：指定本段为可读可写，数据段的默认属性为READWRITE。

## Slide 53: ALIGN指示符

## Slide 54: ALIGN指示符
在使用中，用ALIGN去确认代码地址被正确地对齐。
当需要时，可以使用ALIGN去确认Thumb代码地址按字对齐。例如，ADR Thumb伪指令只能装入字对齐的地址。

## Slide 55: 3. 数据定义伪操作——ALIGN指示符
指令示例：
B START
ADD R0,R1,R2 ；正常语句
DATA1
DCB “Ertai” ；由于插入5个字节的存储区，地址不对准
ALIGN 4 ；使用伪指令确保地址对准
START
LDR R5,[R6] ；否则此标号不对准
……

## Slide 56: LTORG用于声明一个数据缓冲池（literal pool）的开始。
当程序中使用了LDR伪指令时，数据缓冲池的使用可能越界。这时可以使用 LTORG伪操作。防止越界发生，通常大的代码段可以使用多个数据缓冲池。
LTORG伪操作通常放在无条件跳转指令之后，或者子程序返回指令之后，这样处理器就不会错误地将数据缓冲池中的数据当作指令来执行。
LTORG

## Slide 57
LTORG
(1)对齐到4字节边界的举例
AREA Example, CODE, READONLY
Start BL func1
Func1
……
LDR r1,=0x55555555
MOV pc, lr
LTORG
Data % 4200 ；存储器4200个字节清0，缺省
；的文字池是空的
END

## Slide 58: 4.EQU指示符
EQU伪指令用于为程序中的常量、标号等定义一个等效的字符名称，类似于C语言中的＃define。其中EQU可用“*”代替。
举例如下：
Test EQU 50 ；定义标号Test的值为50

## Slide 59: 4.1.7 汇编控制指示符
汇编控制伪操作用于控制汇编程序的执行流程，常用的汇编控制伪指令包括以下几条：
— IF、ELSE、ENDIF
— WHILE、WEND

## Slide 60: 1. 条件汇编IF、ELSE、ENDIF
IF条件编译伪操作
语法格式：
IF logical_expression
程序代码段A
{ELSE
程序代码段B
}
ENDIF
当IF 后面的逻辑表达式为真，则执行指令序列1，否则执行指令序列2。
其中，ELSE 及指令序列2 可以没有。此时，当IF 后面的逻辑表达式为真，则执行指令序列1，否则继续执行后面的指令。
IF、ELSE、ENDIF 伪指令可以嵌套使用。

## Slide 61: 1. 条件汇编IF、ELSE、ENDIF
指令示例：
IF R0=0x10 ；判断R0中的内容是否是0x10
ADD R0,R1,R2 ；如果R0= 0x10，则执行R0= R1+ R2
ELSE
ADD R0,R1,R3 ；如果R0≠ 0x10，则执行R0= R1+ R3
ENDIF

## Slide 62: 2. 重复汇编WHILE和WEND指示符
WHILE条件编译伪操作
语法格式：
WHILE logical_expression
程序代码段
WEND
当WHILE 后面的逻辑表达式为真，则执行指令序列，该指令序列执行完毕后，再判断逻辑表达式的值，若为真则继续执行，一直到逻辑表达式的值为假。
WHILE、WEND 伪指令可以嵌套使用。

## Slide 63: 4.1.2 与ARM指令相关的伪指令
与ARM指令相关的伪指令共有4条。这4条伪指令和通用伪指令不同，在程序编译过程中，编译程序会为这4条指令产生代码，但这些代码不是它们自己的代码，所以尽管它们可以产生代码，但还是伪指令。
  ADR伪指令
  ADRL伪指令
  LDR伪指令
  NOP

## Slide 64: 4.1.2 与ARM指令相关的伪指令
1. ADR伪指令
语法格式 ：
ADR{condition} register,expression；
其中：cond——可选的指令执行条件；
reg——目标寄存器。
expr——基于PC或基于寄存器的地址表达式。

## Slide 65: 4.1.2 与ARM指令相关的伪指令
1. ADR伪指令
使用中 ：
在汇编编译器处理源程序时，ADR伪指令会被编译器替换成一条合适的指令，通常，编译器会用一条ADD指令或SUB指令来实现该ADR伪指令的功能，如果不能用一条指令来实现ADR伪指令的功能，编译器将会报错。
ADR伪指令装入一个相对程序或相对寄存器的地址到一个寄存器。伪指令中的地址是基于PC或基于寄存器的，所以ADR读取到的地址是一个与位置无关的地址，当ADR伪指令中的地址是基于PC时，该地址与ADR伪指令必须在同一个代码段中，因为ADR寻址范围有限，只能小范围。

## Slide 66
ARM伪指令——小范围的地址读取
ADR伪指令将基于PC相对偏移的地址值或基于寄存器相对偏移的地址值读取到寄存器中。
ADR{cond} register,expr
ADR伪指令格式
加载的目标寄存器
地址表达式
地址表达式expr的取指范围：
  当地址值是字节对齐时，其取指范围为-255～255；
  当地址值是字对齐时，其取指范围为-1020～1020；

## Slide 67
ARM伪指令——小范围的地址读取
ADR伪指令将基于PC相对偏移的地址值或基于寄存器相对偏移的地址值读取到寄存器中。
...
ADR R0,Delay
...
Delay
MOV R0,r14
...
应用示例（源程序）：
使用伪指令将程序标号Delay的地址存入R0

## Slide 68
ARM伪指令——小范围的地址读取
ADR伪指令将基于PC相对偏移的地址值或基于寄存器相对偏移的地址值读取到寄存器中。
应用示例2（查表）：
ADR R0,DISP_TAB ; 加载转换表地址
LDRB R1,[R0,R2] ; 使用R2作为参数，进行查表
…
DISP_TAB
DCB 0xC0,0xF9,0xA4,0xB0,0x99, 0x92,0x82,0xF8

## Slide 69
ARM伪指令——小范围的地址读取
在汇编编译器处理源程序时，ADR伪指令会被编译器替换成一条合适的指令；
通常，编译器会用一条ADD指令或SUB指令来实现该ADR伪指令的功能；
如果不能用一条指令来实现ADR伪指令的功能，编译器将会报错。

## Slide 70
下列指令存放在0x8000起始的地址单元，分析汇编后的结果。
.global _start
.text
_start
MOV R0, #0x0F
ADR R0, _start
.end
解：汇编后的结果为：
0x00008000 MOV R0, #0x0F
0x00008004 SUB R0, PC, #12
ARM伪指令——小范围的地址读取

## Slide 71
ARM伪指令——小范围的地址读取
0x8000
取指令
译码
执行
取指令
译码
执行
取指令
译码
执行
取指令
译码
执行
取指令
译码
执行
0x8004
0x8008
0x800C
0x8010
MOV R0, #0x0F
ADR R0, _start
程序在运行到ADR r0，start时，由于ARM三、五级流水线的架构，此时
PC = 执行地址 + 8，而start是在该条指令的前面，start的地址是相对于
PC - 8 -4 = PC - 12 = PC - 0x0C 。所以本ADR伪指令将被编译器替换成 SUB r0,pc,#0x0C
PC

## Slide 72
下列指令存放在0x8000起始的地址单元，分析汇编后的结果。(start此时是在紧跟在这条指令的后面)
.global _start
.text
ADR R0, _start
_start
MOV R0, #0x0F
.end
解：汇编后的结果为：
0x00008000 SUB R0, PC, #4
0x00008004 MOV R0, #0x0F
ARM伪指令——小范围的地址读取

## Slide 73
ARM伪指令——小范围的地址读取
0x8000
取指令
译码
执行
取指令
译码
执行
取指令
译码
执行
取指令
译码
执行
取指令
译码
执行
0x8004
0x8008
0x800C
0x8010
MOV R0, #0x0F
ADR R0, _start
程序在运行到ADR r0，start时，由于ARM三、五级流水线的架构，此时
PC = 执行地址 + 8，而start是在该条指令的后面，start的地址是相对于
PC - 8 +4 = PC - 4 。所以本ADR伪指令将被编译器替换成 SUB r0,pc,#0x04
PC

## Slide 74
ARM伪指令——小范围的地址读取
当ADR伪指令中的地址是基于PC时，该地址与ADR伪指令必须在同一个代码段中，因为ADR寻址范围有限，只能小范围。

## Slide 75: 4.1.2 与ARM指令相关的伪指令
1. ADR伪指令
指令示例：
（3） ADR r4，start
nop
nop
nop
nop
start：
MOV r0，#10
pc=执行地址+8 start=执行地址+16
start相对于pc的地址=16-8=8 即start=pc+8
编译器替换成 ADD r4，pc，#0x08

## Slide 76: 4.1.2 与ARM指令相关的伪指令
2. ADRL伪指令
语法格式 ：
ADRL{condition} register,expression；
其中：cond——可选的指令执行条件；
reg ——目标寄存器。
expr ——基于PC或基于寄存器的地址表达式。
ADRL伪指令装入一个相对程序或相对寄存器的地址到一个寄存器。与ADR伪指令功能相似，但ADRL比ADR能装入更大的地址范围，原因是ADRL产生两条数据处理指令。

## Slide 77: 4.1.2 与ARM指令相关的伪指令
3. LDR伪指令
语法格式 ：
LDR{condition} register,=[expression|label-expression]
LDR{cond} Rd, =数值表达式 ；加载数字常量
LDR{cond} Rd, =语句标号+数值表达式 ；加载地址
LDR伪指令主要用于以下两个目的：
一是用于MOV和MVN指令中，若立即数由于超出范围而不能加载到寄存器中时，产生文字常量；
另一个是将程序相对偏移量或一个标号所对应的地址加载到寄存器中。

## Slide 78: 4.1.2 与ARM指令相关的伪指令
3. LDR伪指令
指令示例：
LDR R1, =0x20 ；加载0x20到R1中
；汇编器汇编成MOV R1,# 0x20
LDR R1, =0x101 ；加载0x101到R1中
；汇编器汇编成
LDR R1,[PC,offsect_data1]
data1 DCD 0x101

## Slide 79: 4.1.2 与ARM指令相关的伪指令
4. NOP伪指令
语法格式 ：
NOP
NOP伪指令是空操作指令，在汇编时将被编译成一条无效指令，NOP R0，R0，占用32位代码空间。NOP伪指令不影响CPSR中的条件标志位。

## Slide 80: 4.1.2 与ARM指令相关的伪指令
4. NOP伪指令
指令示例：
ADDRES1 LDR R1,=ADDRES2 ；把ADDRES2地址加载给R1
ADR R2, ADDRES1 ；把ADDRES1地址加载给R2
SUB R3,R1,R2 ；相减
……
ADDRES2 NOP ；空操作

## Slide 81: 4.1.3 与Thumb指令相关的伪指令
与Thumb指令相关的伪指令共有3条，这些伪指令必须出现在Thumb程序段。
ADR伪指令
LDR伪指令
MOV

## Slide 82: 4.1.3 与Thumb指令相关的伪指令
1. ADR伪指令
语法格式 ：
ADR{condition} register,expression；
其中：cond——可选的指令执行条件；
reg——目标寄存器。
expr——基于PC或基于寄存器的地址表达式。

## Slide 83: 4.1.3 与Thumb指令相关的伪指令
1. ADR伪指令
使用 ：
使用中，在Thumb状态，ADR只能产生字对齐的地址。要使用ALIGN指示符去确认expression是字对齐的。
若表达式是相对程序的，必须计算产生一个与ADR伪指令在同一个代码区域的地址。

## Slide 84: 4.1.3 与Thumb指令相关的伪指令
1. ADR伪指令
指令示例：
ADR r3,testexml ;产生指令ADD r3,pc,#nn
;code
ALIGN
testexm1 DCW 1,2,3,4

## Slide 85: 4.1.3 与Thumb指令相关的伪指令
2. LDR伪指令
语法格式 ：
LDR{condition} register,=[expression|label-expression]
LDR{cond} Rd, =数值表达式 ；加载数字常量
LDR{cond} Rd, =语句标号+数值表达式 ；加载地址
LDR伪指令主要用于以下两个目的：
一是用于MOV和MVN指令中，若立即数由于超出范围而不能加载到寄存器中时，产生文字常量；
另一个是将程序相对偏移量或一个标号所对应的地址加载到寄存器中。

## Slide 86: 4.1.3 与Thumb指令相关的伪指令
2. LDR伪指令
指令示例：
LDR r0,=0x0ffe ;装入0x0ffe到r0
LDR r1,=labeladdr ;装入labeladdr地址到r1

## Slide 87: 4.1.3 与Thumb指令相关的伪指令
3. MOV伪指令
语法格式 ：
MOV Rd,Rs
MOV伪指令传送一个低寄存器的值到另一个低寄存器（r0-r7）。而MOV指令不能传送一个低寄存器的值到另一个低寄存器。
在使用中，汇编器将MOV伪指令变成带立即数的ADD指令，指令中立即数的值为0。

## Slide 88: 4.1.4 表达式和操作符
1. MOV伪指令
语法格式 ：
MOV Rd,Rs
MOV伪指令传送一个低寄存器的值到另一个低寄存器（r0-r7）。而MOV指令不能传送一个低寄存器的值到另一个低寄存器。
在使用中，汇编器将MOV伪指令变成带立即数的ADD指令，指令中立即数的值为0。

## Slide 89: 4.1.4 表达式和操作符
1. 数字表达式及运算符
数字表达式包括数字、数字常量、数字变量、数字运算符和括号构成。表达式的结果不能超过一个32位数的表达范围。
（1）数字形式可以:
    十进制
    十六进制
    N进制
    ASCII

## Slide 90: 4.1.4 表达式和操作符
若是十进制，在表达的时候可以直接表达，
例如：1234、56789。
若是十六进制，有两种表达方法。
  一种是在数值前加“0x”
  另一种是在数值前加“&”。
例如：0x12A，&FF00。

## Slide 91: 4.1.4 表达式和操作符
若是N进制：N是一个2~9之间的整数。
表示方法是n_数值。
例如：
2_01101111是一个二进制数字
8_54231067是一个八进制数字。

## Slide 92: 4.1.4 表达式和操作符
若是ASCII表达：有些值可以使用ASCII表达。
例如：‘A’表达A的ASCII码。
例如：MOV R1,#′A′等同于MOV R1,#0x41。

## Slide 93: 4.1.4 表达式和操作符
（2）数字常量是一个32位的整数。
可以使用伪指令EQU定义一个数字常量，并且定义后不能改变。
（3）数字变量是被定义变量的数字。

## Slide 94: 4.1.4 表达式和操作符
（4）数字运算符是表明两个表达式之间的关系。在数字表达式中，操作符有以下几种：
①算术运算符
  “＋”加
  “－”减
  “×” 乘
  “/” 除
  “MOD”取余数

## Slide 95: 4.1.4 表达式和操作符
以A和B表示两个数字表达式为例：
A＋B 表示A与B的和。
A－B 表示A与B的差。
A×B 表示A与B的乘积。
A/B 表示A除以B的商。
A：MOD：B 表示A除以B的余数。

## Slide 96: 4.1.4 表达式和操作符
②移位运算符“ROL”、“ROR”、“SHL”及“SHR”
以A和B表示两个数字表达式，以上的移位运算符代表的运算如下：
A：ROL：B 表示将A循环左移B位。
A：ROR：B 表示将A循环右移B位。
A：SHL：B 表示将A左移B位。
A：SHR：B 表示将A右移B位。

## Slide 97: 4.1.4 表达式和操作符
③逻辑运算符“AND”、“OR”、“NOT”及“EOR”
以A和B表示两个数字表达式，以上的按位逻辑运算符代表的运算如下：
A：AND：B 表示将A和B按位作逻辑与的操作。
A：OR：B 表示将A和B按位作逻辑或的操作。
A：EOR：B 表示将A和B按位作逻辑异或的操作。
NOT：B 表示将B按位作逻辑非的操作。

## Slide 98: 4.1.4 表达式和操作符
2. 逻辑表达式及运算符
逻辑表达式包括逻辑值、逻辑变量、逻辑操作符、关系操作符和括号构成，其表达式的运算结果为真或假。与逻辑表达式相关的运算符如下：
（1）逻辑值：只有｛TRUE｝或｛FALSE｝。
（2）逻辑变量：可以用伪指令定义逻辑变量。
（3）逻辑运算符：包括“LAND”、“LOR”、“LNOT”及“LEOR”运算符，他们在运算时优先权较低。

## Slide 99: 4.1.4 表达式和操作符
以A和B表示两个逻辑表达式，以上的逻辑运算符代表的运算如下：
A：LAND：B 表示将A和B 作逻辑与的操作。
A：LOR：B 表示将A和B作逻辑或的操作。
A：LEOR：B 表示将A和B作逻辑异或的操作。
LNOT：B 表示将B作逻辑非的操作。

## Slide 100: 4.1.4 表达式和操作符
（4）关系运算符：关系运算符所关联的两个操作数必须形式相同，运算结果应该是一个逻辑值。包括“=”、“>”、“<”、“>=”、“<= ”、“/=”、“ <>” 运算符。
以A和B表示两个逻辑表达式，以上的运算符代表的运算如下：
A = B 表示A等于B。
A > B 表示A大于B。
A < B 表示A小于B。
A >= B 表示A大于等于B。
A <= B 表示A小于等于B。
A /= B 表示A不等于B。
X <> B 表示A不等于B。

## Slide 101: 4.2.2 汇编语言中表达式和运算符
指令示例：
MOV R5,#0xFF00:MOD:0xF:ROL:2
；R5寄存器里的内容为0x00
IF R5:LAND:R6<=R7
MOV R0,#0x00
ELSE
MOV R0,#0xFF ；如果R5∧R6<=R7则R0=0x00
；否则，R0=0xFF

## Slide 102: 4.1.4 表达式和操作符
3. 字符串表达式及运算符
字符串表达式包括字符串常量、字符串变量、运算符和括号构成。
编译器所支持的字符串最大长度为512字节。
（1）字符串：用双引号包含在内的一系列字符称为字符串。
（2）字符串变量：被定义为变量的字符串称为字符串变量

## Slide 103: 4.1.4 表达式和操作符
（3）单目运算符：是只涉及一个字符串的运算符，在串运算中，单目运算符有较高的优先权。
单目运算符如表4-1所示。
（4）双目运算符：涉及两个表达式，其中至少有一个是字符串。
双目运算符如表4-2所示 。

## Slide 104: 4.1.4 表达式和操作符
单目运算符 | 语法格式 | 功能
LEN | ：LEN：X | 当X是一个字符串时，计算X的长度。
CHR | ：CHR：X | 当X是一个0～255之间的数字时，把X转换成ASCII的字符串。
STR | ：STR：X | 将32位的数字表达式X转换为8个字符的16进制字符串，或逻辑表达式X转换为字符串T或F。
DEF | ：DEF：X | 如果符号A已经定义，则结果为真，否则为假。
表4-1 单目运算符

## Slide 105: 4.1.4 表达式和操作符
双目运算符 | 语法格式 | 功能
LEFT | X：LEFT：Y | 从字符串X中左侧取字符Y个。
RIGHT | X：RIGHT：Y | 从字符串X中右侧取字符Y个。
CC | X：CC：Y | 将字符串Y接在字符串X后面形成一个字符串
表4-2 双目运算符

## Slide 106: 4.1.4 表达式和操作符
指令实例：
GBLS STRING ；定义字符串STRING
STRING SETS:CHR:65；为STRING赋值
；（65是A的ASCII）
GBLS STRING2 ；定义字符串STRING2
STRING2 SETS “EMBEDDED SYSTEM”
；为STRING2赋值
GBLS STRING3 ；定义字符串STRING3
STRING3 SETS STRING2：LEFT:8
；将值EMBEDDED赋值给字符串STRING3

## Slide 107: 4.1.4 表达式和操作符
4. 以寄存器和程序计数器（PC）为基址的表达式及运算符
常用的与寄存器和程序计数器（PC）相关的表达式及运算符如下：
（1）BASE运算符
BASE运算符返回基于寄存器的表达式中寄存器的编号，其语法格式如下：
：BASE：A
其中，A为与寄存器相关的表达式。

## Slide 108: 4.1.4 表达式和操作符
（2）INDEX运算符
INDEX运算符返回基于寄存器的表达式中相对于其基址寄存器的偏移量，其语法格式如下：
：INDEX：A
其中，A为与寄存器相关的表达式。

## Slide 109: 4.1.4 表达式和操作符
运算符 | 优先级顺序（由高到底）
单目运算符 | 
乘除和取膜（×、/ 、MOD） | 
移位运算（ROL、ROR、SHL、SHR） | 
加减和逻辑运算（+、－、AND、OR、EOR） | 
各种逻辑运算（=、>、<、>=、<=、/=、<>） | 
逻辑运算（LAND、LOR、LEOR） | 
表4-3 运算符优先级

## Slide 110
4.2 ARM 汇编语言编程基础
4.2.2调用子程序
在汇编语言中调用子程序使用分支并且连接指令BL，写作：
BL label
这里label用作标号，在子程序的第一条指令前标出。

## Slide 111: 4.2.2 调用子程序
BL指令保存返回地址到连接寄存器LR，改变PC到子程序的地址。
子程序代码被执行后，能够使用MOV PC,LR指令返回。
习惯上寄存器R0-R3用于存放传送到子程序的参数，从子程序返回时存放返回的结果给调用者。

## Slide 112: 4.2.2 调用子程序
AREA Init，CODE，READONLY ；定义一个代码段
ENTRY ；定义一个程序入口
LOOP1 MOV R0,#412 ；给参数R0赋值680
MOV R1,# 106 ；给参数R1赋值25
MOV R2,# 64 ；给参数R2赋值101
MOV R3,# 195 ；给参数R3赋值91
BL SUB1 ；调用子程序SUB1,返回地址存放在连接寄存器R14(LR)中。
MOV R0,#0x18 ；传送到软件中断的参数
LDR R1,=0x20026 ；传送到软件中断的参数
SWI 0x123456 ；通过软件中断指令返回
SUB1 SUB R0,R0,R1 ；子程序代码
SUB R0,R0,R2
SUB R0,R0,R3
MOV PC,LR ；从子程序返回
END

## Slide 113
4. 4 汇编语言与C/C++的混合编程
ARM体系结构支持C/C＋以及与汇编语言的混合编程，在一个完整的程序设计的中，除了初始化部分用汇编语言完成以外，其主要的编程任务一般都用C/C++完成。
汇编语言与C/C++的混合编程通常有以下几种方式：
在C/C＋＋代码中嵌入汇编指令。
在汇编程序和C/C＋＋的程序之间进行变量的互访。
汇编程序、C/C＋＋程序间的相互调用。

## Slide 114
4. 4 汇编语言与C/C++的混合编程
3.参数的传递规则
根据参数个数是否固定，可以将子程序分为参数个数固定的子程序和参数个数可变的子程序。
（1）参数个数可变的子程序参数传递规则
当参数不超过4个时，可以使用寄存器R0~R3来进行参数传递；
当参数超过4个时，还可以使用堆栈栈来传递参数。
在参数传递时，将所有参数看做是存放在连续的内存单元中的字数据。然后，依次将各字数据传送到寄存器R0、R1、R2、R3；如果参数多于4个，将剩余的字数据传送到堆栈中。

## Slide 115
4.子程序结果返回规则
（1）结果为一个32位的整数时,可以通过寄存器R0返回。
（2）结果为一个64位整数时,可以通过R0和R1返回，依此类推。
（3）对于位数更多的结果,需要通过调用内存来传递。
4. 4 汇编语言与C/C++的混合编程

## Slide 116
4.4.1 在C/C++程序中内嵌汇编指令的语法格式
(1)在ARM C语言程序中使用关键字_ _asm来标识一段汇编指令程序，其用法如下：
_ _asm
{ instruction [; instruction] 一行中有多个汇编指令，指令之间使用分号“；”隔开
… 汇编语言程序段以及注释
[instruction]
}
(2)在ARM C/C++程序中还可以使用关键词asm来内嵌一段汇编程序，其格式如下：
asm(“instruction [; instruction]”);
其中，asm后面括号中必须是一条汇编语句，且其不能包含注释语句。

## Slide 117
4.4.2 C/C++与汇编语言的混合编程应用
C/C++和汇编的混合编程，包括相互之间的函数调用。下面分五种情况来进行讨论。
1．在C语言中内嵌汇编
在C中内嵌的汇编指令包含大部分的ARM和Thumb指令，不过其使用与汇编文件中的指令有些不同，存在一些限制，主要有下面几个方面：
（1）不能直接向PC寄存器赋值，程序跳转要使用B或者BL指令。
（2）在使用物理寄存器时，不要使用过于复杂的C表达式，避免物理寄存器冲突。
（3）R12和R13可能被编译器用来存放中间编译结果，计算表达式值时可能将R0~R3、R12及R14用于子程序调用，因此要避免直接使用这些物理寄存器。
（4）一般不要直接指定物理寄存器，而让编译器进行分配。

## Slide 118
#include <stdio.h>
void my_strcpy(const char *src， char *dest){
char ch;
__asm //调用关键词__asm
{
LOOP ；循环入口
LDRB CH，[SRC]，#1
STRB CH，[dest]，#1
CMP CH， #0
BNE LOOP
}
}
4.4.2 C/C++与汇编语言的混合编程应用
int main() {
char *a = "forget it and move on!";
char b[64];
my_strcpy(a， b);
printf("original: %s"， a);
printf("copyed: %s"， b);/
return 0;
}

## Slide 119
4.4.2 C/C++与汇编语言的混合编程应用
2．在汇编中使用C程序全局变量
在汇编和C之间进行一些数据的传递，最简便的办法就是使用全局变量。具体的汇编程序中访问方法如下：
（1）使用IMPORT伪操作声明该全局变量。
（2）使用LDR指令读取该全局变量的内存地址，通常该全局变量的内存地址值存放在程序的数据缓冲池中（Literal pool）。
（3）根据该数据的类型，使用相应的LDR/STR指令读取/修改该全局变量的值。

## Slide 120
4.4.2 C/C++与汇编语言的混合编程应用
下面通过一个例子来说明如何在汇编程序中访问C程序全局变量。
AREA asmfile,CODE,READONLY
EXPORT asmDouble ；声明可以被调用的汇编函数asmDouble
IMPORT gVar_1 ；调用C语言中声明的全局变量
asmDouble ；汇编子函数入口
LDR R0,=gVar_1 ；将等于gVar_1地址的数据送入R0寄存器
LDR R1,[R0]
MOV R2, #10
ADD R3, R1, R2
STR R3,[R0]
MOV PC, LR ；子程序返回
END

## Slide 121
4.4.2 C/C++与汇编语言的混合编程应用
3．C程序中调用汇编的函数
在C程序中调用汇编文件中的函数，主要工作有两个：
一是在C中声明函数原型，并加extern关键字；
二是在汇编中用EXPORT导出函数名，并用该函数名作为汇编代码段的标识，最后用MOV PC，LR返回。然后，就可以在C程序中使用该函数了。
下面是一个C程序调用汇编程序的例子，其中汇编程序strcpy实现字符串复制功能，C程序调用strcpy完成字符串复制的工作。

## Slide 122
4.4.2 C/C++与汇编语言的混合编程应用
/* C程序*/
#include <stdio.h>
extern void asm_strcpy(const char *src， char *dest);
//声明可以被调用的函数
int main() {
const char *s = "seasons in the sun";
char d[32];
asm_strcpy(s,d); //调用汇编子函数
printf("source: %s",s);
printf(" destination: %s",d);
return 0;
}

## Slide 123
4.4.2 C/C++与汇编语言的混合编程应用
; 汇编语言程序段
AREA asmfile,CODE,READONLY
EXPORT asm_strcpy ；声明可被调用函数名称
asm_strcpy ；函数入口地址
LOOP
LDRB R4， [R0]， #1
CMP R4， #0
BEQ OVER ；为零跳转到结束
STRB R4， [R1]， #1 ；R4的值送入R1加1地址
B LOOP ；跳转到循环位置
OVER ；跳出标志位
MOV PC， LR ；子函数返回
END

## Slide 124
4.4.2 C/C++与汇编语言的混合编程应用
4．在汇编程序中调用C的函数
在汇编中调用C的函数，需要在汇编中使用伪指令IMPORT 声明将要调用的C函数。
下面是一个汇编程序调用C程序的例子。其中在汇编程序中设置好各参数的值，本例有5个参数，分别使用寄存器R0存放第1个参数，R1存放第2个参数，R2存放第3个参数。

## Slide 125
4.4.2 C/C++与汇编语言的混合编程应用
EXPORT asmfile ;可被调用的汇编段
AREA asmfile,CODE,READONLY ;声明汇编程序段
IMPORT cFun ;声明调用C语言的cFun函数
ENTRY
MOV R0， #11
MOV R1， #22
MOV R2， #33
BL cFun ;调用C语言子函数
END
/*C 语言函数， 被汇编语言调用 */
int cFun(int a， int b， int c) {
return a + b + c;
}